АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06. 2012г. 		                                                                                   № 86

х. Верхнеподпольный

Об утверждении  муниципальной  долгосрочной

целевой программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Верхнеподпольненского сельского поселения

на 2012-2025 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 12.04.2010 г. № 56  «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Верхнеподпольненского сельского поселения, их формирования и реализации, и порядке проведения, и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»; -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения на 2012-2025 годы», согласно приложению.

2. Постановление Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 22.08.2011г. № 127 «Об утверждении  муниципальной  долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения на 2012-2025 годы» считать утратившим силу.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Верхнеподпольненского сельского поселения.

4.   Контроль исполнения  данного Постановления возложить на зам. Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – Дашкову И.С.

Глава Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                        Т.Н. Терских

Приложение к Постановлению

Администрации Верхнеподпольненского

Сельского поселения от 08.06.2012г. № 86

Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения на 2012-2025 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения на 2012-2025 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |
| Основная цель программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Верхнеподпольненского сельского поселения. |
| Основные задачи программы | Определение перспективной потребности населения Верхнеподпольненского сельского поселения, нового строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории Верхнеподпольненского сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2012-2025 годы |
| Структура программы | Раздел Ι. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения. 1.Краткий анализ состояния системы электроснабжения. 2.Краткий анализ состояния системы теплоснабжения. 3. Краткий анализ состояния системы водоснабжения. 4. Краткий анализ состояния системы водоотведения. 5. Краткий анализ состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов. 6. Краткий анализ состояния системы газоснабжения. 7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. Раздел ΙΙ. Перспективы развития муниципального образования «Верхнеподпольненского сельское поселение» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. Раздел ΙΙΙ. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 1. Целевые показатели развития системы Электроснабжения. 2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения. 3. Целевые показатели развития системы водоснабжения. 4. Целевые показатели развития системы водоотведения. 5. Целевые показатели развития системы сбора и утилизации твердых бытовых обходов. 6. Целевые показатели развития системы газоснабжения. Раздел ΙV. Программа инвестиционных проектов. 1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении. 2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении. 3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении. 4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении. 5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении. 6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) твердых бытовых отходов. 7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях. Раздел V. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. Раздел VΙ. Управление программой. Раздел VΙΙ. Обосновывающие материалы. 1. Перспективные показатели развития Верхнеподпольненского сельского поселения. 3. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы. 4. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры. 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 6. Финансовые потребности для реализации программы. 7. Организация реализации проектов. 8. Модель для расчета программы. |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения. |
| Объем и источники финансирования программы | Определить затраты но реализацию мероприятий программы и источники инвестиций |
| Ожидаемые социально-экономические результаты программы | Улучшение экологической ситуации, повышение качества предоставляемых услуг, повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры, рациональное развитие систем коммунальной инфраструктуры, привлечение инвестиций |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Верхнеподпольненское сельское поселение" Аксайского района Ростовской области. Координатором Программы является Администрации муниципального образования. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Раздел Ι. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения.

Краткий анализ состояния системы электроснабжения.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённом пункте.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территории населённого пункта, с размещением новых трансформаторных подстанций ТП-10/0.6 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Краткий анализ состояния системы теплоснабжения.

Теплоснабжение осуществляется, частично, от котельных на газовом топливе, от индивидуальных АОГВ, частично – печное.

3. Краткий анализ состояния системы водоснабжения.

Вернеподпольненское сельское поселение находится в юго-восточной части Аксайского района. В настоящее время площадь территории Вернеподпольненского сельского поселения составляет  93,0 кв. км.

На территории Верхнеподпольненского сельского поселения расположены    4 населенных пункта: х. Верхнеподпольный, х. Черюмкин, х. Алитуб и х. Слава Труда.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения всех населенных пунктов сельского поселения является ветка Зерноградского водовода от очистных сооружений НС-2 (второго подъема) ГП "Зерноградмежрайводоканал"), расположенных юго-восточнее                               х. Верхнеподпольный. НС-1 первого подъема (р. Дон) расположена в северной части сельского поселения.

Централизованной системы водоснабжения в х. Алитуб нет.

Основные проблемы:

-   значительный износ основных фондов

-  несоблюдение нормативов качества питьевой воды

высокий уровень аварийности и низкая надежность предоставления услуг

отсутствие централизованного водоснабжения в х. Алитуб.

4. Краткий анализ системы водоотведения.

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, за исключением х. Верхнеподпольный (канализована часть жилой и общественной застройки), проектом решается двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения.

Проектом предусмотрено:

- реконструкция с увеличением мощности канализационных очистных сооружений в х. Верхнеподпольный;

-  канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от населённых пунктов: восточнее х. Слава Труда, х. Черюмкин и севернее          х. Алитуб. Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.). Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу;

-  канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые также в пониженным местах с последующей перекачкой на очистные сооружения;

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в проекте мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

5.  Краткий анализ состояния системы сбора твердых  бытовых отходов.

В настоящее время санитарная очистка территорий всех населённых пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения осуществляется сбором твёрдого мусора и вывозом его ООО «Сигма» на полигон ТБО в район            п. Ковалевка в общем количестве 9042 тонн в год. Количество твердых отбросов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

6.  Краткий анализ состояния системы газоснабжения.

Газифицированы практически все жилые и общественные объекты населённых пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения:                       х. Верхнеподпольный, х. Алитуб и х. Черюмкин, а также производственные предприятия. Газоснабжение поселения осуществляется от газопроводов высокого давления ООО «Газпром межрегионгаз Ростов на Дону», посредством межпоселковых сетей. Ветка групп магистральных межпоселковых сетей подходит с западной стороны, и является питающей для населённых пунктов: х. Верхнеподпольный и х. Черюмкин.

Намечено дальнейшее развитие сети газопроводов среднего давления от ГРС существующих сетей высокого давления.

7.  Краткий анализ существующего состояния установки приборов    учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 03.03.2011г. № 45 утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Верхнеподпольненского сельского поселения. Программой разработаны мероприятия в части установки приборов учета.

Анализ существующего состояния установки приборов учета:

Жилой сектор, в т.ч. МКД:

Электроснабжение – 100%,

Общедомовые приборы учета электроэнергии в МКД – 35,7%;

Водоснабжение – 95,4%,

Общедомовые приборы учета водоснабжения в МКД  – 72,2%;

Газоснабжение – 75%

Организации и учреждения, находящиеся на территории поселения имеют приборы учета потребления энергоресурсов.

Раздел ΙΙ. Перспективы развития муниципального образования «Верхнеподпольненское сельское поселение» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Верхнеподпольненское сельское поселение находится в юго-восточной части Аксайского района. В настоящее время площадь территории Верхнеподпольненского сельского поселения составляет  93,0 кв. км.

На территории Верхнеподпольненского сельского поселения расположены     4 населенных пункта:    х. Верхнеподпольный, х. Черюмкин, х.Алитуб и         х. Слава Труда. Численность населения Верхнеподпольненского  сельского поселения на 1.01.20012 г. составляла 3072 чел.

Верхнеподпольненское сельское поселение граничит:

-  с севера – со Старочеркасским сельским поселением Аксайского района;

-  с востока  – с Багаевским районом;

-  с юга – с Кагальницким районом;

-  с запада – с Ольгинским и Истоминским сельскими поселениями.

Административным центром сельского поселения является                                      х. Верхнеподпольный.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, промышленности и транспорта, инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственного назначения, пруды и ручьи в пойме р. Дон, а также имеется сеть оросительных и сбросных каналов.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами, сенокосами, территориями садоводческих товариществ и сельскохозяйственных предприятий.

В населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения преобладает усадебная застройка. Наибольшее количество предприятий, занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

По территории Верхнеподпольненского сельского поселения проходит автомобильная дорога III технической категории «г. Ростов-на-Дону –                   г. Волгодонск, а также автодорога межмуниципального значения IV технической категории «Магистраль«Дон-ст.Ольгинская - х. Верхнеподпольный - а/д г.Ростов на Дону ( от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск».

Вокруг населенных пунктов поселения расположены земли сельскохозяйственного назначения, которые в перспективе, возможно, использовать для развития этих населенных пунктов.

Общая протяженность границ составляет 70,05 км.

Хутор Верхнеподпольный

Административным центром Верхнеподпольненского сельского поселения является хутор Верхнеподпольный, расположенный в центральной части поселения, севернее автодороги «Ростов-на-Дону – Волгодонск». Численность населения хутора на 1.01.2007 год составила 1575 чел, площадь территории в пределах установленных границ – 79.8 га, в т.ч. селитебная зона – 54,09 га, коммунально-складская зона –    2,44 га.

Планировочная структура населенного пункта представляет собой протяженное  вдоль главной улицы жилое образование с плотно застроенной структурой кварталов и смещенным в восточную часть общественным центром, в состав которого входит: здание администрации, фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа на 360 учащихся, детский сад на 75 мест, почта, сельский дом культуры на 250 мест с библиотекой, а также спортивная площадка, два магазина и кафе. Вдоль главной улицы Советская за пределами границ хутора, но в непосредственной близости от жилой застройки расположены два предприятия по переработке сельхозпродукции: зерноток и зернохранилище, принадлежащее ООО «Аксайская земля» и «АКСОЛ» ПБОЮЛ Бондаренко (производство солода).

Рекреационная зона не сложилась, практически полностью отсутствуют зеленые насаждения общего пользования. С южной стороны хутора к жилой застройке прилегает лесополоса шириной около 75 м.

Жилая застройка представлена преимущественно усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами. Исключение составляет застройка центра хутора - многоквартирные двухэтажные здания с придомовыми территориями с гаражами и хоз. постройки.

В юго-западной части сложилась производственная зона хутора, включающая территорию молочно-товарной фермы, которая в настоящее время не действует.

Благоустройство хутора неудовлетворительное, на большей части улично-дорожной сети отсутствует асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Новое кладбище не сформировано – захоронения осуществляются на территории кладбища, находящегося в 200 м от х. Черюмкин.

Не соблюдаются санитарно-защитные разрывы от предприятий и объектов коммунально-складского хозяйства до жилой застройки.

Перспективной территорией для размещения нового жилого строительства является муниципальная земля между х. Верхнеподпольным и х. Черюмкин.

Поскольку часть земли имеет высолы, необходимо проведение дополнительных мероприятий по подготовке и рекультивации данного участка.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, площадка водопроводных очистных сооружений (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») которого расположена в южной части                             х. Верхнеподпольный.

Канализационные очистные сооружения (поля фильтрации), расположенные  в юго-восточной части территории, а  также канализационная насосная станция перекачки, расположенная на улице Мира, являются частью системы централизованной канализации населенного пункта. Работу всей системы канализации можно охарактеризовать как низко эффективную по причине перегрузки очистных сооружений по объему стоков, поступающих на очистку, износу канализационных сетей, ветхости оборудования. Вся система требует внедрения новых технологий.

Электроснабжение осуществляется запиткой от проходящих южнее хутора высоковольтных линий электропередач 110 кВ с понижением на электроподстанции 110/35/10 кВ, расположенной в границах территории, на которых располагаются водопроводные очистные сооружения (ОАО «Донская Водная Компания»).

Теплоснабжение осуществляется, в основном,  от индивидуальных АОГВ, частично - от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен западнее площадки водохозяйственных сооружений.

Хутор Черюмкин

Хутор Черюмкин расположен в северо-восточной части поселения, восточнее административного центра Верхнеподпольненского сельского поселения – х. Верхнеподпольный. В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с вытянутым прямоугольным начертанием кварталов.

Севернее геометрического центра сформировался участок общественных зданий, где разместились: сельский дом культуры с библиотекой, детский сад на 40 мест, почта, магазин. Западнее находится фельдшерско-акушерский пункт. Один магазин расположен в квартале усадебной жилой застройки.

Преобладает усадебная жилая застройка с 1-2 квартирными домами. Новое усадебное жилищное строительство ведется в юго-западной части населенного пункта.

Производственная зона сформировалась в южной части хутора и представлена  СПК "Колхоз Донской" (CХТ). В центре, в непосредственной близости к общественным зданиям и жилой застройке, располагается еще один участок СПК "Колхоз Донской", занятый административными и складскими зданиями.

Рекреационная зона отсутствует. Зеленые насаждения присутствуют только на территории общественных зданий и приусадебных участков.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Отсутствуют санитарно-защитные зоны.

В западной части, в 200 м от жилой застройки, расположено кладбище, частично расположенное за установленной чертой, которое на данный момент является действующим.

Одной из ландшафтных особенностей структуры населенного пункта является наличие курганных могильников, что накладывает определенные ограничения в процессе развития перспективной застройки.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистные сооружения (ОСВ) (ОАО«Донская Водная Компания») х.Верхнеподпольный) с площадкой водохозяйственных сооружений в северной части.

Электроснабжение осуществляется от проходящих в пределах населенного пункта (ввод с южной стороны) высоковольтных линий электропередач 10 кВ.

Газоснабжением охвачен, практически, весь населенный пункт, ГРП расположен в западной части хутора.

Теплоснабжение осуществляется, частично, от локальных котельных, в основном – индивидуальных АОГВ.

Общая площадь территории х. Черюмкин – 96.50 га, в т. ч. селитебной зоны – 47,04 га. Численность населения на 1.01.2012 года составила 947 человек.

Хутор Алитуб

Хутор Алитуб, территория которого составляет 82.80 га, расположен в северо-восточной части Верхнеподпольненского сельского поселения в 2.5 км от х. Черюмкин. Промышленная зона отсутствует. Население на 1.01.2012 года - 413 человек.

Населённый пункт не имеет чёткой планировочной структуры. Кварталы малоэтажной усадебной жилой застройки сформировались достаточно хаотично в связи с нерегулярным рельефом.

Планировочной осью хутора является асфальтированная дорога, проходящая по центру жилого образования, вдоль которой расположены основные объекты общественной инфраструктуры: сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и магазин.

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами с обширными территориями огородов и садовых участков. Часть селитебной территории выходит за пределы установленной границы населённого пункта.

Рекреационные территории и спортивные площадки в хуторе отсутствуют.

Зелёные насаждения общего пользования присутствуют в виде общепоселкового сквера, расположенного рядом с сельским домом культуры.

Благоустройство территории и улично-дорожной сети - неудовлетворительное.

Санитарно-защитные зоны не соблюдены.

С юго-западной стороны к хутору примыкает массив садоводческих участков.

Отличительной особенностью местоположения населенного пункта является близость р. Дон (800 м).

Северо-восточнее установленной границы населенного пункта, в 400 м от жилой застройки, расположена территория действующего кладбища.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита - отсутствует централизованная канализация и водоснабжение.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистные сооружения (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») х.Верхнеподпольный) с площадкой водохозяйственных сооружений в западной части.

Электроснабжение осуществляется от проходящих южнее хутора высоковольтных линий электропередач 110 кВ с понижением на электроподстанции «Алитуб АС-5 35/10» (расположенной юго-западнее) до 10 кВ, ветка которой проходит по территории населенного пункта.

Теплоснабжение осуществляется, частично, от котельных на газовом топливе, от индивидуальных АОГВ, частично – печное.

Хутор Слава Труда

Хутор Слава Труда, расположенный в южной части территории, по площади (27.5 га) является наименьшим в сельском поселении.

Планировка хутора представляет собой упорядоченную структуру, состоящую из усадебной малоэтажной застройки, сформированной вдоль двух протяжённых улиц. Жилые кварталы, в основном, правильной формы.

Населенный пункт с юга имеет выезд на автодорогу регионального значения «Ростов-на-Дону - Волгодонск». Западнее, за пределами установленной черты,

расположены объекты придорожного сервиса – АЗС, кафе.

Общественная зона представлена магазином в центре населенного пункта.

Производственные предприятия отсутствуют. Рекреационная зона отсутствует.

Благоустройство территории в целом и улично-дорожной сети, в частности, неудовлетворительное.

Санитарно-защитные зоны, в частности, от территории АЗС и высоковольтных линий электропередач, соблюдены.

Захоронения осуществляются на территории кладбища, находящегося в 200 м от х. Черюмкин.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита - отсутствует

централизованная канализация и газоснабжение.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистных сооружений (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») х. Верхнеподпольный).

Электроснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции.

Население и демографический потенциал.

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения, представлены в таблицах № 1-7.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Функциональное назначение населенных пунктов | Численность населения на 01.01.2012.г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Верхнеподпольный | адм. центр поселения | 1566 |
| 2. | х. Черюмкин | хутор | 947 |
| 3. | х. Алитуб | хутор | 413 |
| 4. | х. Слава Труда | хутор | 146 |
|  | Всего в границах поселения |  | 3072 |

Из таблицы видно, что наибольшее число жителей проживает в                              х. Верхнеподпольном – административном центре поселения.

Сложившийся естественный прирост и миграция в границах Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 2

|  | 1989 (перепись) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1.01. | 2702 | 2942 | 3036 | 3017 | 3045 | 3021 | 3021 | 3019,6 |
| Родилось <+> | × | 24 | 16 | 23 | 29 | 23 | 24 | 23 |
| Умерло <-> | × | 42 | 53 | 26 | 59 | 32 | 31 | 40,5 |
| Естественный прирост (<+>, <->) | × | -18 | -37 | -3 | -30 | -9 | -7 | -17,3 |
| Прибыло <+> | × | 163 | 118 | 76 | 47 | 47 | 51 | 83,7 |
| Убыло<-> | × | 51 | 100 | 45 | 41 | 38 | 44 | 53,2 |
| Приток (отток) <+>,<-> | × | +112 | +18 | +31 | +6 | + 9 | +7 | 30,5 |
| Численность населения на конец года: | × | 3036 | 3017 | 3045 | 3021 | 3021 | 3021 | 3026,8 |
| Кроме того, проживающих без постоянной прописки | × | 38 | 35 | 84 | 95 | 101 | × | 70,6 |
| - приток в летнее время | × | 123 | 131 | 137 | 145 | 161 | × | 139,4 |

Состав семей по населенным пунктам в границах Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество семей | в т. ч. по составу, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1. | х. Верхнеподпольный | 530 | 106 | 117 | 106 | 90 | 111 |
| 2. | х. Черюмкин | 308 | 58 | 61 | 60 | 64 | 65 |
| 3. | х. Алитуб | 151 | 66 | 29 | 12 | 11 | 33 |
| 4. | х. Слава Труда | 58 | 22 | 16 | 5 | 6 | 9 |
|  | Итого семей | 1047 | 252 | 223 | 183 | 171 | 218 |

Средний состав семьи 2,9 человека.

Характеристика маятниковых трудовых миграций жителей

Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 4

| № п/п | Наименование | Показатели | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения на 01.01.2007 года. | 3021 | 100 |
| 2. | В том числе: в трудоспособном возрасте. | 1718 | 56,9 |
| 3. | Из них занято на предприятиях и учреждениях других населённых пунктов и близлежащих городов. | 1032 | 34 |
| 4. | Количество учащихся дневных отделений средних специальных и высших учебных заведений, ежедневно выезжающих в г.Ростов-на-Дону и другие населённые пункты. | 102 | 3,4 |

Возрастной состав Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 5

| Возрастные группы | Численность населения, чел. | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | мужчин | женщин |  |
| Дети: от 1 до 6 лет | 144 | 100 | 214 |
| от 7 до 15 лет | 134 | 140 | 274 |
| Пенсионеры | 253 | 562 | 815 |
| Трудоспособное население | 902 | 816 | 1718 |
| Итого: | 1 403 | 1 618 | 3 021 |

Использование трудовых ресурсов

Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 6

| № п/п | Наименование | Количество, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Трудовые ресурсы, в том числе: | 1 718 | 100 |
| 1. | Сельское хозяйство. | 174 | 10,12 |
| 2. | Промышленность. | 76 | 4,42 |
| 3. | Предприятия торговли, общепита, сбыта и заготовки. | 6 | 0,35 |
| 4. | Здравоохранение. | 6 | 0,35 |
| 5. | Образование. | 84 | 4,89 |
| 6. | Культурно-бытовое обслуживание. | 16 | 0,93 |
| 7. | Социальное обеспечение. | - | - |
| 8. | Административные и финансовые учреждения. | 18 | 1,04 |
| 9. | Сервисное обслуживание. | - | - |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью на территории поселения. | 380 | 22,1 |
| II. Не занятые трудовой деятельностью. | 204 | 11,9 |
| III. Учащиеся с отрывом от производства. | 102 | 5,9 |
| IV. Трудоспособное население, выезжающее на работу в город. | 1 032 | 60,1 |

Численность населения Верхнеподпольненского сельского поселения

по итогам Всероссийской переписи населения 1989 и 2012 гг.

Таблица  № 7

|  | 1989 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Верхнеподпольненский с/с | 2702 | 3072 |
| х. Верхнеподпольный | 1488 | 1566 |
| х. Алитуб | 262 | 413 |
| х. Слава Труда | 109 | 146 |
| х. Черюмкин | 843 | 947 |

Промышленность.

На территории Верхнеподпольненского сельского поселения промышленных предприятий, имеющих градообразующее значение для поселения нет.

На землях промышленности и иного назначения размещены 3 предприятия межрайонного значения:

1) Зерноградский филиал ОАО «Донская Водная Компания», осуществляющая обслуживание зерноградского водовода, обеспечивающего водоснабжение сельского поселения и других населенных пунктов;

2) АЗС ООО «АгросервисДон», расположенная вдоль магистрали (в перспективе – комплекс дорожного сервиса);

3) МУПП ЖКХ котельная х. Верхнеподпольный.

Таблица  № 8

| № п/п | Полное наименование предприятия | Почтовый адрес, с указанием региона | Форма собственности, владелец предприятия | Площадь земельного участка | Среднесписочная численность работников, человек | Категория земель | Предложения по дальнейшему развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зерноградский филиал ОАО «Донская Водная Компания» | г. Зерноград, ул. Зерноградская, 3А | пользование | 37,28 | 67 | Земли промышленности | Сохран. с реконструкцией |
| 2. | АЗС ООО «АгросервисДон» | г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого | собственность | 368 м2 | 2 | Земли промышленности | Организация комплекса дорожного сервиса |
| 3. | МУПП ЖКХ котельная х. Верхнеподпольный | г. Аксай | аренда | 1430 м2 | 7 | Земли промыш-ленности | Сохран. с реконструкцией |
|  | Итого: | × | × | × | 76 | × | × |

Промышленность

На перспективу развития в Верхнеподпольненском сельском поселении выделены площадки под развитие АЗС и комплекс дорожного сервиса.

В настоящее время, в соответствии со статьёй 79 Земельного кодекса РФ «Об особенностях использования сельскохозяйственных угодий», данные земли находятся на переоформлении и переводятся из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленного назначения.

На территории поселения намечается строительство птицефабрики мощностью 708,4 тыс. гол.,в т.ч.: кур-несушек 5200 тыс. гол. Предполагаемая численность работающих до 200 человек.

Отведены резервные участки санитарной классификации IV и V на общей площади 73 га для размещения объектов промышленного назначения за пределами II этапа расчётного срока.

Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

где: Нп  - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нс  - существующая численность населения на исходный год;

Тп  - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рн  - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчетный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за последние три года, однако остается значительно выше, чем в целом по Ростовской области за счет влияния промышленных предприятий, расположенных на территории поселения и притока трудоспособного населения в сферу производства и обслуживания.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица  № 9

|  | Верхнеподпольненское сельское поселение | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Средне-слож. за 5 лет | Негативн. вариант | Позитивн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | - 0,57 | -0,05 | 0 |
| Миграция | +0,0101 | +0,0101 | +0,01 | +0,015 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения | 1,1057 | 1,2856 | × | × |
| I этап расчетного срока (10 лет) | 3 340 | 3 175 | × | × |
| II этап расчетного срока (20 лет) | 3 884 | 3 422 | × | × |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

1я очередь: 3021 = 3340 (чел.)

Расчетный срок:

3021  =  3884 (чел.)

II. Негативный вариант:

1я очередь: 3021 = 3157 (чел.)

Расчетный срок:

3021  = 3371 (чел.)

По позитивному варианту  численность населения на Iом этапе расчетного срока (10 лет) увеличится на 10,5% и составит 3,3 тыс. человек за счет механического прироста. При этом численность населения во II этапе расчетного периода (20 лет) увеличится на 28,6% и составит 3,8 тыс.  человек.

По негативному варианту численность населения в Верхнеподпольненском сельском поселении в период I этапа расчетного срока увеличится на 4,5% и составит 3,1 тыс. человек. На II этапе расчетного срока численность населения увеличится на 11,6% и составит 3,4 тыс. человек.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения соц. программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, увеличением притока населения, а также стабилизации структуры населения.

По результатам анализа демографической ситуации в Верхнеподпольненском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач:

а) уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б) регулирование потоков внешней миграции.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица  № 10

|  | Верхнеподпольненское сельское поселение | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Средне-слож. за 5 лет | Негативн. вариант | Позитивн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | - 0,57 | -0,05 | 0 |
| Миграция | +0,0101 | +0,0101 | +0,01 | +0,015 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения | 1,1057 | 1,2856 | × | × |
| I этап расчетного срока (10 лет) | 3 340 | 3 175 | × | × |
| II этап расчетного срока (20 лет) | 3 884 | 3 422 | × | × |

По позитивному варианту  численность населения на Iом этапе расчетного срока (10 лет) увеличится на 10,5% и составит 3,3 тыс. человек за счет механического прироста. При этом численность населения во II этапе расчетного периода (20 лет) увеличится на 28,6% и составит 3,8 тыс.  человек.

По негативному варианту численность населения в Верхнеподпольненском сельском поселении в период I этапа расчетного срока увеличится на 4,5% и составит 3,1 тыс. человек. На II этапе расчетного срока численность населения увеличится на 11,6% и составит 3,4 тыс. человек.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения соц. программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, увеличением притока населения, а также стабилизации структуры населения.

По результатам анализа демографической ситуации в Верхнеподпольненском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач:

а) уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б) регулирование потоков внешней миграции.

Динамика возрастной структуры на перспективу в разрезе Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 11

| Населённый пункт | Существующее состояние | I этап расчетного срока | II этап расчётного срока |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Верхнеподпольный | 1 566 | 1 750 | 2 100 |
| х. Черюмкин | 947 | 1 050 | 1200 |
| х. Алитуб | 413 | 420 | 500 |
| х. Слава Труда | 146 | 150 | 200 |
| Всего в границах поселения | 3 072 | 3 370 | 4 000 |

Как видно из данной таблицы наибольший прирост численности населения рассчитан в х.Верхнеподпольный. Это можно объяснить дальнейшим развитием поселения вследствие строительства жилья.

Стоит отметить, что на перспективу, на территории Верхнеподпольненского сельского поселения намечается обустройство рекреационной зоны, на площади 770,0 га, которая обеспечит приток населения в летнее время.

Использование трудовых ресурсов

Верхнеподпольненского сельского поселения на перспективу

Таблица  № 12

| № п/п | Наименование | Количество, чел. | I этап расчетного срока | II этап расчётного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Трудовые ресурсы, в том числе: | 1 718 / 100 | 1 855 / 100 | 2 060 / 100 |
| 1. | Сельское хозяйство. | 174 / 10,12 | 162 / 8,7 | 144 / 7,0 |
| 2. | Промышленность. | 76 / 4,42 | 158 / 8,5 | 280 / 13,6 |
| 3. | Предприятия торговли, общепита, сбыта и заготовки. | 6 / 0,35 | 28 / 1,5 | 60 / 3,0 |
| 4. | Здравоохранение. | 6 / 0,35 | 13 / 0,7 | 23 / 1,1 |
| 5. | Образование. | 84 / 4,89 | 98 / 5,3 | 120 / 5,9 |
| 6. | Культурно-бытовое обслуживание. | 16 / 0,93 | 20 / 1,1 | 27 / 1,3 |
| 7. | Социальное обеспечение. | - | - | - |
| 8. | Административные и финансовые учреждения. | 18 / 1,04 | 23 / 1,2 | 30 / 1,5 |
| 9. | Сервисное обслуживание. | - | - | - |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью на территории поселения. | 380 / 22,1 | 502 / 27,1 | 684 / 33,2 |
| II. Не занятые трудовой деятельностью. | 204 / 11,9 | 210 / 11,3 | 220 / 10,7 |
| III. Учащиеся с отрывом от производства | 102 / 5,9 | 144 / 7,8 | 206 / 10,0 |
| IV. Трудоспособное население, выезжаю щее на работу в город. | 1 032 / 60,1 | 999 / 53,8 | 950 / 46,1 |

Хутор Верхнеподпольный

Административным центром Верхнеподпольненского сельского поселения является хутор Верхнеподпольный, расположенный в центральной части поселения, севернее автодороги «Ростов-на-Дону – Волгодонск». Численность населения хутора на 1.01.2007 год составила 1575 чел, площадь территории в пределах установленных границ – 79.8 га, в т.ч. селитебная зона – 54,09 га, коммунально-складская зона –    2,44 га.

Планировочная структура населенного пункта представляет собой протяженное  вдоль главной улицы жилое образование с плотно застроенной структурой кварталов и смещенным в восточную часть общественным центром, в состав которого входит: здание администрации, фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа на 360 учащихся, детский сад на 75 мест, почта, сельский дом культуры на 250 мест с библиотекой, а также спортивная площадка, два магазина и кафе. Вдоль главной улицы Советская за пределами границ хутора, но в непосредственной близости от жилой застройки расположены два предприятия по переработке сельхозпродукции: зерноток и зернохранилище, принадлежащее ООО «Аксайская земля» и «АКСОЛ» ПБОЮЛ Бондаренко (производство солода).

Рекреационная зона не сложилась, практически полностью отсутствуют зеленые насаждения общего пользования. С южной стороны хутора к жилой застройке прилегает лесополоса шириной около 75 м.

Жилая застройка представлена преимущественно усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами. Исключение составляет застройка центра хутора - многоквартирные двухэтажные здания с придомовыми территориями с гаражами и хоз. постройки.

В юго-западной части сложилась производственная зона хутора, включающая территорию молочно-товарной фермы, которая в настоящее время не действует.

Благоустройство хутора неудовлетворительное, на большей части улично-дорожной сети отсутствует асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Новое кладбище не сформировано – захоронения осуществляются на территории кладбища, находящегося в 200 м от х. Черюмкин.

Не соблюдаются санитарно-защитные разрывы от предприятий и объектов коммунально-складского хозяйства до жилой застройки.

Перспективной территорией для размещения нового жилого строительства является муниципальная земля между х. Верхнеподпольным и х. Черюмкин.

Поскольку часть земли имеет высолы, необходимо проведение дополнительных мероприятий по подготовке и рекультивации данного участка.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, площадка водопроводных очистных сооружений (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») которого расположена в южной части х. Верхнеподпольный.

Канализационные очистные сооружения (поля фильтрации), расположенные  в юго-восточной части территории, а  также канализационная насосная станция перекачки, расположенная на улице Мира, являются частью системы централизованной канализации населенного пункта. Работу всей системы канализации можно охарактеризовать как низко эффективную по причине перегрузки очистных сооружений по объему стоков, поступающих на очистку, износу канализационных сетей, ветхости оборудования. Вся система требует внедрения новых технологий.

Электроснабжение осуществляется запиткой от проходящих южнее хутора высоковольтных линий электропередач 110 кВ с понижением на электроподстанции 110/35/10 кВ, расположенной в границах территории, на которых располагаются водопроводные очистные сооружения (ОАО «Донская Водная Компания»).

Теплоснабжение осуществляется, в основном,  от индивидуальных АОГВ, частично - от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен западнее площадки водохозяйственных сооружений.

Хутор Черюмкин

Хутор Черюмкин расположен в северо-восточной части поселения, восточнее административного центра Верхнеподпольненского сельского поселения – х. Верхнеподпольный. В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с вытянутым прямоугольным начертанием кварталов.

Севернее геометрического центра сформировался участок общественных зданий, где разместились: сельский дом культуры с библиотекой, детский сад на 40 мест, почта, магазин. Западнее находится фельдшерско-акушерский пункт. Один магазин расположен в квартале усадебной жилой застройки.

Преобладает усадебная жилая застройка с 1-2 квартирными домами. Новое усадебное жилищное строительство ведется в юго-западной части населенного пункта.

Производственная зона сформировалась в южной части хутора и представлена  СПК "Колхоз Донской" (CХТ). В центре, в непосредственной близости к общественным зданиям и жилой застройке, располагается еще один участок СПК "Колхоз Донской", занятый административными и складскими зданиями.

Рекреационная зона отсутствует. Зеленые насаждения присутствуют только на территории общественных зданий и приусадебных участков.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Отсутствуют санитарно-защитные зоны.

В западной части, в 200 м от жилой застройки, расположено кладбище, частично расположенное за установленной чертой, которое на данный момент является действующим.

Одной из ландшафтных особенностей структуры населенного пункта является наличие курганных могильников, что накладывает определенные ограничения в процессе развития перспективной застройки.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистные сооружения (ОСВ) (ОАО«Донская Водная Компания») х.Верхнеподпольный) с площадкой водохозяйственных сооружений в северной части.

Электроснабжение осуществляется от проходящих в пределах населенного пункта (ввод с южной стороны) высоковольтных линий электропередач 10 кВ.

Газоснабжением охвачен, практически, весь населенный пункт, ГРП расположен в западной части хутора.

Теплоснабжение осуществляется, частично, от локальных котельных, в основном – индивидуальных АОГВ.

Общая площадь территории х. Черюмкин – 96.50 га, в т. ч. селитебной зоны – 47,04 га. Численность населения на 1.01.2012 года составила 947 человек.

Хутор Алитуб

Хутор Алитуб, территория которого составляет 82.80 га, расположен в северо-восточной части Верхнеподпольненского сельского поселения в 2.5 км от х. Черюмкин. Промышленная зона отсутствует. Население на 1.01.2007 года - 367 человек.

Населённый пункт не имеет чёткой планировочной структуры. Кварталы малоэтажной усадебной жилой застройки сформировались достаточно хаотично в связи с нерегулярным рельефом.

Планировочной осью хутора является асфальтированная дорога, проходящая по центру жилого образования, вдоль которой расположены основные объекты общественной инфраструктуры: сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и магазин.

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами с обширными территориями огородов и садовых участков. Часть селитебной территории выходит за пределы установленной границы населённого пункта.

Рекреационные территории и спортивные площадки в хуторе отсутствуют.

Зелёные насаждения общего пользования присутствуют в виде общепоселкового сквера, расположенного рядом с сельским домом культуры.

Благоустройство территории и улично-дорожной сети - неудовлетворительное.

Санитарно-защитные зоны не соблюдены.

С юго-западной стороны к хутору примыкает массив садоводческих участков.

Отличительной особенностью местоположения населенного пункта является близость р. Дон (800 м).

Северо-восточнее установленной границы населенного пункта, в 400 м от жилой застройки, расположена территория действующего кладбища.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита - отсутствует централизованная канализация и водоснабжение.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистные сооружения (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») х.Верхнеподпольный) с площадкой водохозяйственных сооружений в западной части.

Электроснабжение осуществляется от проходящих южнее хутора высоковольтных линий электропередач 110 кВ с понижением на электроподстанции «Алитуб АС-5 35/10» (расположенной юго-западнее) до 10 кВ, ветка которой проходит по территории населенного пункта.

Теплоснабжение осуществляется, частично, от котельных на газовом топливе, от индивидуальных АОГВ, частично – печное.

Хутор Слава Труда

Хутор Слава Труда, расположенный в южной части территории, по площади (27.5 га) является наименьшим в сельском поселении.

Планировка хутора представляет собой упорядоченную структуру, состоящую из усадебной малоэтажной застройки, сформированной вдоль двух протяжённых улиц. Жилые кварталы, в основном, правильной формы.

Населенный пункт с юга имеет выезд на автодорогу регионального значения «Ростов-на-Дону - Волгодонск». Западнее, за пределами установленной черты, расположены объекты придорожного сервиса – АЗС, кафе.

Общественная зона представлена магазином в центре населенного пункта.

Производственные предприятия отсутствуют. Рекреационная зона отсутствует.

Благоустройство территории в целом и улично-дорожной сети, в частности, неудовлетворительное.

Санитарно-защитные зоны, в частности, от территории АЗС и высоковольтных линий электропередач, соблюдены.

Захоронения осуществляются на территории кладбища, находящегося в 200 м от х. Черюмкин.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита - отсутствует централизованная канализация и газоснабжение.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистных сооружений (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») х. Верхнеподпольный).

Электроснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции.

Раздел III. Целевые показатели развития

коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории Верхнеподпольненского сельского поселения:

-  реконструкция водозаборных сооружений Зерноградского группового водовода: очистных сооружений НС-2 (второго подъема) в х. Верхнеподпольный, водозабора НС-1 (первого подъема) - р. Дон.

-  реконструкция водохозяйственных сооружений на территориях населённых пунктов с организацией зон их санитарной охраны;

-  развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон;

- проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Поскольку Зерноградский групповой водовод, а также его водозаборные  и очистные сооружения в х. Верхнеподпольном введены в эксплуатацию в 1985 г., назрела необходимость проведения мероприятий по глубокой их  реконструкции, техническому перевооружению. Несмотря на то, что в настоящее время задействовано только 30% от производственной мощности 50 тыс. м3/сут. из-за отсутствия сетей и сооружений межрайонных потребителей, в перспективе ожидается значительное увеличение водопотребления  в связи с ростом жилищного строительства, количества и мощности промышленных предприятий.

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т. п.).

Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы переводятся под использование для полива.

Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение, а также на уменьшение зависимости от р. Дон, как источника водоснабжения.

Признано целесообразным рассмотреть за расчётный срок вариант выбора нового источника водоснабжения - подземные подрусловые воды р. Дон, значительный объём которых обнаружен в районе ст. Старочеркасская. Данная перспектива будет принята в качестве стратегической задачи после установления этих запасов, на следующих этапах проектирования.

Водопотребление по поселению

Таблица  № 13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 400 | 800 |
| 2. | Производственные нужды | - “ - | 95 | 190 |
| 3. | Неучтенные расходы | - “ - | 50 | 100 |
|  | ВСЕГО: | м3/сут. | 545 | 1 090 |

Водоотведение

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, за исключением х. Верхнеподпольный (канализована часть жилой и общественной застройки), проектом решается двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения.

Проектом предусмотрено:

-  реконструкция с увеличением мощности канализационных очистных сооружений в х. Верхнеподпольный;

-  канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от населённых пунктов: восточнее х. Слава Труда, х. Черюмкин и севернее х. Алитуб. Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.) типа «ТОПАС» с установкой эффективной доочистки. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу;

-  канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые также в пониженным местах с последующей перекачкой на очистные сооружения;

-  строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить ниже по рельефу, в балки.

Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Верхнеподпольненского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Аксайского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект». В связи с развитием Верхнеподпольненского поселения, формированием новых селитебных и промышленных зон, предлагается реконструкция электроподстанции «Алитуб АС-5 35/10», расположенной в северо-восточной части сельского поселения.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная как в отдельных населённых пунктах, так и на всей территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.6 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки по поселению

Таблица  № 14

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебные территории | кВт | 6 540 | 7 830 |
| 2. | Промышленные зоны | кВт | 1 600 | 1 830 |
|  | ВСЕГО: | кВт | 8 140 | 9 660 |

Потребление электроэнергии

Таблица  № 15

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт ч/год | 3,015 | 5,400 |
| 2. | Потребность на производственные нужды | - “ - | 0,460 | 1,300 |
|  | ВСЕГО: | млн.кВт ч/год | 3,475 | 6,700 |

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (МДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение действующей схемы газоснабжения населённых пунктов и отдельных промзон Верхнеподпольненского сельского поселения, с ее реконструкцией и развитием, а также газоснабжение негазифицированных населённых пунктов – х. Слава Труда.

Газоснабжение населенных пунктов предполагается выполнить по раздельной схеме - от ГРП  отдельно для каждого из населенных пунктов.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по следующей схеме: от подводящих газопроводов среднего давления и, далее, через ГРП, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода среднего давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления до среднего и низкого и поддержания его на заданных уровнях.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Для определения потребности в природном газе на отопление жилых домов принято:

- для существующих поселений и садового товарищества на перспективу:

а)  Sж.д.=100 м2 – средняя отапливаемая площадь одного жилого дома;

б) отопительные котлы для жилых домов тепловой мощностью Qhот =17,4кВт,

номинальный расход газа на 1 котел  qк = 1,88 нм3/час.

- для проектируемого жилого поселка (рекреанты):

а) Sж.д.=160 м2 – средняя отапливаемая площадь одного жилого дома;

б) отопительные котлы для жилых домов тепловой мощностью Qhот =16,0кВт,

номинальный расход газа на 1 котел  qк = 2,0 нм3/час.

1.3.  Коэффициент семейности  -   Ксем.=3,5

Расчет расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды населения.

Максимальный расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения определяется как доля годового расхода по формуле:

Qhd = Khmax Qy ,

где   Khmax  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к  максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2  [ 6.2 ] в зависимости от численности населения.

Qy   -  годовой расход газа, м3/год.

Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:

m x q

Qу  =                       м3/год,

Q р н

где:    m  -  численность населения;

q  = 2400 тыс. ккал  -  норма расхода теплоты на 1 чел. в год  при наличии в доме газовой плиты и газового нагревателя;

Qрн =8075  ккал/ м3/час – теплотворная способность топлива.

- Расчет расхода газа на отопление жилых домов.

  - Определение часового расхода газа на отопление жилых домов.

Расчетный часовой расход газа на отопление жилых домов определяется по установленной мощности отопительных котлов, по формуле:

Qhот  =   Кsim.к. х qк  х N,    где:

Кsim к. = 0,85 – коэффициент одновременности для отопительных котлов;

qк  -  номинальный расход газа на отопительный котел , нм3/час ;

N  -  количество жилых домов, определяемое по численности населения через коэффициент семейности  Ксем.=3,5.

2. Расчет годовой потребности в природном газе на отопление жилых домов

Годовой расход газа на нужды отопления Верхнеподпольненского сельского поселения определяется по формуле :

Qгодот  =Qhот х nо х 24    ,        м3/год, где:

Qhот    - часовой расход газа на отопление жилых домов поселения;

nо = 171 -  продолжительность отопительного периода, сутки.

3. Определение годовых расходов газа на нужды предприятий торговли и бытового  обслуживания.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли и бытового обслуживания принимаются в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица  № 16

| № п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 12,33 | 14,72 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 2,90 | 3,45 |
|  | ИТОГО: | млн. куб.м/год | 15,23 | 18,17 |

Санитарная очистка территории

На территории Верхнеподпольненского сельского поселения планируется строительство полигона твердых бытовых отходов площадью 24 га. Количество твердых отбросов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Раздел ΙV. Программа инвестиционных проектов.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Инвестиционные проекты в области электроснабжения не разработаны.

Электроснабжение х.Верхнеподпольный

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей х.Верхнеподпольный будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Аксайского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект». Электроснабжение будет осуществляться от главного питающего центра электрической сети энергосистемы Верхнеподпольненского сельского поселения – электроподстанции «Алитуб АС-5 35/10», расположенной в северо-восточной части сельского поселения. Подстанция предусмотрена к дальнейшей реконструкции.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка хутора.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых трансформаторных подстанций ТП-10/0.6 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки

Таблица  № 17

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебная территория | кВт | 3 420 | 4 110 |
| 2. | Промышленные зоны* | кВт | 700 | 850 |
|  | ИТОГО: | кВт | 4 120 | 4 960 |

Примечание: * -  в связи с тем, что состав промышленных зон до конца не определён, нагрузки приняты ориентировочно.

Потребление электроэнергии

Таблица  № 18

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 1,575 | 2,835 |
| 2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,315 | 0,565 |
|  | ВСЕГО: | - “ - | 1,890 | 3,400 |

Электроснабжение х.Черюмкин

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей х. Черюмкин будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Аксайского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект». Электроснабжение будет осуществляться от главного питающего центра электрической сети энергосистемы Верхнеподпольненского сельского поселения – электроподстанции «Алитуб АС-5 35/10», расположенной в северо-восточной части сельского поселения. Подстанция предусмотрена к дальнейшей реконструкции.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная как в населённом пункте, так и на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых трансформаторных подстанций ТП-10/0.6 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки

Таблица  № 19

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебная территория | кВт | 2 030 | 2 350 |
| 2. | Промышленные зоны* | кВт | 600 | 700 |
|  | ИТОГО: | кВт | 2 630 | 3 050 |

Примечание: * -  в связи с тем, что состав промышленных зон до конца не определён, нагрузки приняты ориентировочно.

Потребление электроэнергии

Таблица № 20

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,94 | 1,62 |
| 2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,28 | 0,48 |
|  | ВСЕГО: | - “ - | 1,22 | 2,10 |

Электроснабжение х.Алитуб

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей х. Алитуб будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Аксайского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект». Электроснабжение будет осуществляться от главного питающего центра электрической сети энергосистемы Верхнеподпольненского сельского поселения – электроподстанции «Алитуб АС-5 35/10», расположенной в северо-восточной части сельского поселения. Подстанция предусмотрена к дальнейшей реконструкции.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная как в населённом пункте, так и на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых трансформаторных подстанций ТП-10/0.6 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки

Таблица  № 21

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебная территория | кВт | 800 | 980 |
| 2. | Промышленные зоны* | кВт | 160 | 200 |
|  | ИТОГО: | кВт | 960 | 1 180 |

Примечание: * -  в связи с тем, что состав промышленных зон до конца не определён, нагрузки приняты ориентировочно.

Потребление электроэнергии

Таблица № 22

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,360 | 0,675 |
| 2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,072 | 0,135 |
|  | ВСЕГО: | - “ - | 0,432 | 0,810 |

Электроснабжение х.Слава Труда

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей х. Слава Труда будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Аксайского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект». Электроснабжение будет осуществляться от главного питающего центра электрической сети энергосистемы Верхнеподпольненского сельского поселения – электроподстанции «Алитуб АС-5 35/10», расположенной в северо-восточной части сельского поселения. Подстанция предусмотрена к дальнейшей реконструкции.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённом пункте.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территории населённого пункта, с размещением новых трансформаторных подстанций ТП-10/0.6 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки

Таблица  № 23

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебная территория | кВт | 290 | 390 |
| 2. | Промышленные зоны* | кВт | 60 | 80 |
|  | ИТОГО: | кВт | 350 | 470 |

Примечание: * -  в связи с тем, что состав промышленных зон до конца не определён, нагрузки приняты ориентировочно.

Потребление электроэнергии

Таблица  №24

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,135 | 0,270 |
| 2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,027 | 0,054 |
|  | ВСЕГО: | - “ - | 0,162 | 0,324 |

Необходимые объемы средств на финансирование мероприятий по строительству и реконструкции уличного освещения на территории Верхнеподпольненского сельского поселения:

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ожидаемый результат | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения Верхнеподпольненского сельского поселения | 2012-2025 | В результате реализации проекта будет построено - 6,18 км. и реконструировано - 14,38 км. сетей уличного освещения. Будет достигнута 100% освещенность улиц поселения | 0,0 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 66408,9* | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11719,1* | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Инвестиционные проекты в области теплоснабжения не разработаны.

Теплоснабжение х.Верхнеподпольный

Проектными решениями генерального плана х.Верхнеподпольный установлено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Теплоснабжение х.Черюмкин

Проектными решениями генерального плана х. Черюмкин установлено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Теплоснабжение х.Алитуб

Проектными решениями генерального плана х. Алитуб установлено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Теплоснабжение х.Слава Труда

Проектными решениями генерального плана х. Слава Труда установлено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Инвестиционные проекты в области газоснабжения не разрабатывались.

Газоснабжение х.Верхнеподпольный

Газоснабжение населенного пункта – х. Верхнеподпольный предлагается выполнить по сложившейся схеме, от действующего ГРП, предусмотренного к реконструкции.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме, от подводящего газопровода среднего давления и, далее, через ГРП, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода среднего давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Принятые к установке газорегуляторные пункты обеспечат максимальное газопотребление. Технологическое оборудование ГРПШ располагается в металлическом шкафу полного заводского изготовления.

Реконструкционные мероприятия ГРП, тип ГРПШ, марки котлов в котельных будут разработаны при следующих стадиях проектирования:

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от  ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа

Таблица  № 25

| №№ п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 6,44 | 7,73 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 1,29 | 1,55 |
|  | ИТОГО: | млн. куб.м/год | 7,73 | 9,28 |

Газоснабжение х.Черюмкин

Газоснабжение населенного пункта – х. Черюмкин предлагается выполнить по сложившейся схеме, от действующего ГРП, предусмотренного к реконструкции.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме, от подводящего газопровода среднего давления и, далее, через ГРП, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода среднего давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Принятые к установке газорегуляторные пункты обеспечат максимальное газопотребление. Технологическое оборудование ГРПШ располагается в металлическом шкафу полного заводского изготовления.

Тип ГГРП, ГРПШ, марки котлов в котельных будут разработаны при следующих стадиях проектирования:

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от  ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа

Таблица  № 26

| №№ п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 3,826 | 4,415 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 1,148 | 1,325 |
|  | ИТОГО: | млн. куб.м/год | 4,974 | 5,740 |

Газоснабжение х.Алитуб

Газоснабжение населенного пункта – х. Алитуб предполагается выполнить поэтапно. Отдельно для жилой и общественной застройки и отдельно – для промышленных зон.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по следующей  схеме: от подводящего газопровода среднего давления и, далее, через ГРП, размещаемый в западной части хутора, газопроводом среднего давления будет запитан отдельно стоящий микрорайонный ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода среднего давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Принятые к установке газорегуляторные пункты обеспечат максимальное газопотребление. Технологическое оборудование ГРПШ располагается в металлическом шкафу полного заводского изготовления.

Тип ГРП, ГРПШ, марки котлов в котельных будут разработаны при следующих стадиях проектирования:

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленной зоны будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельной ветки от ГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа. Поскольку состав промышленной зоны на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа

Таблица  № 27

| №№ п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 1,472 | 1,840 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 0,294 | 0,368 |
|  | ИТОГО: | млн. куб.м/год | 1,766 | 2,208 |

Газоснабжение х.Слава Труда

Газоснабжение населенного пункта – х. Слава Труда предполагается осуществлять по следующей схеме: от газопровода среднего давления и, далее, через ГРП газопроводом среднего давления к поселковому ГРПШ, проектируемому на территории хутора.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода среднего давления к ГРПШ с двумя выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРПШ устанавливаются в восточной части хутора для поддержания среднего давления и для снижения давления со среднего до низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – газопроводами среднего давления к котельным, а газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Принятые к установке газорегуляторные пункты обеспечат максимальное газопотребление. Технологическое оборудование ГРПШ располагается в металлическом шкафу полного заводского изготовления.

Тип ГРПШ, марки котлов в котельных будут разработаны при следующих стадиях проектирования:

Схема газопроводов среднего давления принята тупиковой.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Расчетное потребление газа

Таблица  № 28

| № п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,052 | 0,736 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 0,110 | 0,147 |
|  | ИТОГО: | млн. м3/год | 0,662 | 0,883 |

Необходимые объемы средств на финансирование мероприятий по проектированию строительства газопровода, 9,5 км., в х.Слава Труда Верхнеподпольненского сельского поселения – 7600, 0 тыс.руб*.

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

4.  Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении.

Описание  состава  инвестиционного проекта и этапов

реализации проекта

Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться путем  модернизации и реконструкции имеющихся в эксплуатации объектов водоснабжения, а так же строительства новых объектов и сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.   В связи с большим объемом проектно — строительных работ предполагается проведение их в два этапа: 1 этап – 2011-2015гг., 2 этап — 2016 — 2030 гг.

К основным задачам инвестиционного проекта относится:

- обеспечение стабильного предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области;

- наращивание развития жилищного и промышленного строительства, и как следствие, территориальное развитие населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области;

- существенное снижение отрицательного воздействия на окружающую среду сбросов сточных вод очистных сооружений канализации.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного и промышленного строительства, является слабая инфраструктура в системе водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.

Набор работ, включенных в инвестиционную программу  «Модернизация, реконструкция и строительство систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на 2011-2030г.г.» сформирован с учетом предложений ОАО  «Аксайская ПМК РСВС»

1. Водоснабжение населенных пунктов Верхнеподпольненского

сельского поселения

1- я очередь

Финансирование  объектов водоснабжения населенных пунктов

Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица № 29

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб | Источник финансирования, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | Реконструкция существующих водопроводов | 42463* |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей | 18975* |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство подводящего водопровода | 38956,7* |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ВНС | 16500* |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ВНС | 64286,3* |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство новых ПГ | 1473,024* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 182654,024* |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах

Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица № 30

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб | Источник финансирования,. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | х. Верхнеподпольный | 60328,32* |  |  |  |  |  |
| 2 | х.Черюмкин | 63728,192* |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Алитуб | 50161,416* |  |  |  |  |  |
| 4 | х.Слава Труда | 8436,096* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 182654,024* |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

2 — я очередь

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах

Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица № 31

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб | Источник финансирования, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | Строительство новых водопроводных сетей | 21450* |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых ПГ | 1473,024* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 22923,024* |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах

Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица №  32

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб | Источник финансирования,. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | х. Верхнеподпольный | 15770,64* |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Черюмкин | 3576,192* |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Алитуб | 3576,192* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 22923,024* |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

2. Водоотведение населенных пунктов Верхнеподпольненского

сельского поселения:

Финансирование  объектов водоотведения в населенных пунктах

Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица № 33

| № п/п | Наименование улицы | Всего тыс. руб | Источник финансирования,. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | х. Верхнеподпольный | 78770* |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Черюмкин | 64350* |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Алитуб | 56650* |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Славы Труда | 39930* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 239700* |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Финансирование  объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения по годам

Таблица № 34

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб Водоснаб водоотвед | Финансирование по годам, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г. | 2018 г | 2019 г | и.т.д. |  |
| 1 | х. Верхнеподпольный | 76098,96* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78770* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Черюмкин | 67304,384* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64350* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Алитуб | 53737,608* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56650* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Славы Труда | 8436,096* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39930* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог по водоснабжению | 205577,048* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по водоотведению | 239700* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 445277,048* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Целевые показатели

В результате реализации инвестиционного проекта планируется достижение ряда показателей и получение эффектов в бюджетной и других сферах. Наиболее эффективным способом оценки является количественная характеристика в соответствии с заранее установленными параметрами. В ходе проведения работ по обоснованию данного бизнес-плана были обоснованы и предложены следующие целевые показатели до 2020 года включительно

1.  Целевой показатель качества питьевой воды

Данный показатель определяется на основании санитарных норм (СанПиН 2.1.4.1074-01) и рассчитывается как процент проб стандартного качества из общего объема анализируемых проб.  В настоящее время данный показатель по качеству питьевой воды Верхнеподпольненского сельского поселения, составляет 91% , целевой показатель на 2030 год – 96 %  соответственно.

Задачи по достижению целевого показателя:

•	Реконструкция и восстановление водопроводных линий, в том числе проекты первоочередных инвестиций по замене водоводов, а так же строительство новых уличных водопроводов.

2.   Целевой показатель по обеспечению надежности оказания услуг

Характеризуется в показателе перерывов в предоставлении услуг, выраженном в часах. Текущий показатель, длительность прекращения оказания услуг - 24 часов. Целевой показатель, длительность прекращения оказания услуг - 8 часов.

Задачи по достижению целевого показателя:

Сокращение количества аварийных отключений за счет оптимизации эксплуатации сетей и перекладки ветхих участков и замене неисправной запорной арматуры.

Реконструкция водоводов

3.   Целевой показатель по обеспечению доступности услуг

Данный показатель выражается в гарантированной продолжительности оказания услуг населению Верхнеподпольненского сельского поселения в течение суток и отсутствии фактов снижения напоров воды в распределительной сети. Текущий показатель - 20 часов в сутки. Целевой показатель- 24 часов в сутки.

Задачи по достижению целевого показателя:

Реконструкция водоводов  с целью обеспечения водой населения.

Замена изношенных водопроводных сетей.

4.   Целевой показатель по сокращению аварийности на сетях  водопровода

Текущий показатель аварийности на сетях водопровода - 4 аварии на 1 км сети  Целевой показатель, аварийности на сетях водопровода  - 1 авария на 1 км сети.

Задачи по достижению целевого показателя:

Обучение персонала.

Повышение качества ремонтных работ на сетях.

Переход на новые материалы.

Замена изношенных сетей водопровода.

5.  Целевой показатель эффективности учета

и распределения питьевой воды

Текущий показатель неучтенных потерь воды  53 %.

Целевой показатель на 2030 г- 32 %

Задачи по достижению целевого показателя:

- Реализация проектов реконструкции водоводов.

- Сокращение количества аварийных отключений за счет перекладки ветхих участков и замене неисправной запорной арматуры.

6.  Целевой показатель охвата потребителей услугами водоснабжения.

Текущий показатель населения, подключенного к системе коммунального водоснабжения по Верхнеподпольненского сельского поселения 75 - %,. Целевой показатель населения, подключенного к системе коммунального водоснабжения, — 98 %.

Задачи по достижению целевого показателя:

Ликвидация дефицита питьевой воды за счет реконструкции водоводов и ВНС.

Развитие уличной распределительной сети в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения.

Долевое участие в строительстве уличных водопроводов частного сектора, с последующей приемкой в собственность.

Сокращение сроков подключения к водопроводным линиям и постановке на учет новых абонентов.

Подключение  населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения к централизованной системе водоснабжения.

7.  Целевой показатель износа водопроводных и канализационных сетей.

Текущий показатель износа водопроводных сетей более 70 %,.

Целевой показатель износа водопроводных сетей – 50 %.

Задачи по достижению целевого показателя:

Замена изношенных водопроводных сетей

3. ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация инвестиционного проекта повлечет за собой совокупность выгод экономического, технологического, природоохранного и социального характера.

В ходе реализации инвестиционного проекта предполагается достижение следующих экологических проектов:

- снижение уровня загрязнения р. Дон значительное уменьшение уровня сбросов загрязняющих веществ в результате ввода в действие централизованой системы водоотведения и строительства очистных сооружений в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения;

- качество питьевой воды: улучшение качества питьевой  воды до полного соответствия установленным нормативам;

- косвенные экологические эффекты: снижение размыва грунтов, уменьшение загрязнений территории из-за аварий на водопроводных  сетях.

Одним из ведущих социально-экономических эффектов реализации инвестиционного проекта будет развитие инженерной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения для интенсификации жилищного, общегражданского и промышленного строительства.

С точки зрения эффекта по месту реализации инвестиционного проекта, безусловным показателем является предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Важно отметить то обстоятельство, что реализация проекта при государственной поддержке не окажет влияния на рост тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (за исключением соответствующих амортизационных начислений на объекты готового строительства). Важным результатом реализации инвестиционного проекта в рамках государственно-частного  партнерства станет создание положительного опыта по привлечению частного капитала в инфраструктурные объекты.

4. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В целом, реализация инвестиционной программы связана с ограниченным кратковременным отрицательным воздействием на окружающую среду в ходе осуществления строительных работ. Основными объектами воздействия могут стать атмосферный воздух, за счет эмиссий выхлопных газов транспортных средств и  дорожно-строительной техники; почва и грунтовые воды – вследствие нарушения почвенного покрова и утечек ГСМ, а также, в меньшей степени, шумовое воздействие при проведении ремонтных работ в районах проживания населения.

Каждый индивидуальный проект оценен с точки зрения воздействия на окружающую и социально-экономическую среды, как на стадии реализации, так и по его завершении.

Критерии оценки инвестиционного проекта следующие:

- воздействие на компоненты окружающей природной среды в ходе реализации проекта;

- воздействие на компоненты окружающей природной среды в ходе эксплуатации объекта по завершению работ, последствия;

- природоохранные меры при проведении работ по реконструкции и модернизации;

- угроза вредного воздействия на здоровье населения, проживающего в непосредственной близости от реконструируемых объектов;

- обеспечение экологической безопасности  работы персонала на стадии реконструкции при эксплуатации объектов.

Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)

твердых бытовых отходов.

Инвестиционные проекты в области утилизации ТБО не разрабатывались.

## Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами Верхнеподпольненского сельского поселения.

Для всей Ростовской области в целом и для Аксайского района в частности характерно практическое отсутствие системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов в сельских поселениях, отсутствуют организации, осуществляющие их сбор и вывоз, не определены  места размещения отходов, отсутствует нормативная документация, устанавливающая объемы образования и размещения отходов.

В районе существует ряд несанкционированных свалок. Стихийные свалки в основном образуются вдоль дорог, в местах кратковременного отдыха населения и являются  постоянным источником  вторичного загрязнения окружающей среды.

В настоящее время на территории Аксайского района отсутствуют предприятия по переработке твердых отходов, по извлечению из состава ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования.  Фактически на территории района действует один полигон ТБО и мусороперегрузочная станция в районе    п. Дорожный. Существует необходимость в отводе новых площадей под захоронение  ТБО.

Администрацией Аксайского района  планируется  проектирование и строительство новых полигонов.

Проектные решения

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает:

1.Сбор и удаление ТБО.

2.Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий.

3. Уборка территории от мусора, смёта, снега,  мытье усовершенствованных покрытий.

Ориентировочные расчеты образования ТБО   выполнены по СНиП-2.07.01-98*, Москва, 2004г.

Нормы накопления  отходов в благоустроенном фонде и частном секторе приняты одинаковые - 300 кг на человека в год (1,0 куб.м/год).

Санитарная очистка территории х.Верхнеподпольный.

Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигон твердых бытовых отходов, расположенные в    г. Батайск, п. Ковалевка. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

Количество твердых отбросов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Накопление мусора в год составит: 300 кг × 2 100 чел. = 630 000 кг = 630,0 тонн.

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории х. Верхнеподпольный входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборник и вывозится на полигоны ТБО.

Санитарная очистка территории х.Черюмкин

Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигоны твердых бытовых отходов, расположенные в г. Батайск, п. Ковалевка. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

Количество твердых отходов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Накопление мусора в год составит: 300 кг × 1200 чел. = 360 000 кг = 360,0 тонн.

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории х. Черюмкин входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборник и вывозится на полигоны ТБО.

Санитарная очистка территории х.Алитуб

Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигоны твердых бытовых отходов, расположенные в    г. Батайск, п. Ковалевка. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

Количество твердых отбросов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Накопление мусора в год составит: 300 кг × 500 чел. = 150 000 кг = 150,0 тонн.

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории х. Алитуб входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборник и вывозится на полигоны ТБО.

Санитарная очистка территории х.Слава Труда

Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигоны твердых бытовых отходов, расположенные в    г. Батайск, п. Ковалевка. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

Количество твердых отбросов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Накопление мусора в год составит: 300 кг × 200 чел. = 60 000 кг = 60,0 тонн.

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории х. Слава Труда входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборник и вывозится на полигоны ТБО.

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

Приборы учета потребления энергоресурсов в многоквартирных домах, в части учета водоснабжения и электроэнергии, планируется установить до 01.2012г., а в части учета газоснабжения до 01.01.2015г.

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах и бюджетных организациях, городском освещении.

| Реализация данных мероприятий учтена в Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения № 45 от 03.03.2011г. Мероприятия к программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2011-2020г. Таблица № 35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет | Ответственный исполнитель |  |  |
|  | Стоимость мероприятий (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
|  | Источник финасирования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Общие мероприятия |  |  |
| Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффек-тивности на территории Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Выявление и передача в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, используемого при передаче электроэнергии, воды, тепловой энергии и газа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Организация управления бесхозяйным имуществом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Создание страницы с размещением нормативных материалов и другой информации по энергосбережению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Организовать регулярное информирование населения о доступных методах и средствах энергосбережения посредством опубликования в муниципальном печатном органе, газете «Местные ведомости», на информационных стендах и на сходах граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Системы автоматического управления наружным и уличным освещением | местный бюджет | 120,0* |  | 15,0* | 15,0* | 15,0* | 15,0* | 15,0* | 15,0* | 15,0* | 15,0* | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Инфракрасные датчики движения и присутствия | местный бюджет | 2,5* | 2,5* |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Итого |  | 122,5* | 2,5* | 15.0* | 15.0* | 15.0* | 15.0* | 15.0* | 15.0* | 15.0* | 15.0* |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |
| Замена и утепление входных дверей | местный бюджет | 30,0* | 30,0* |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Установка доводчиков на входные двери | местный бюджет | 4,0* | 4,0* |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Итого |  | 34,0* | 34,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | местный бюджет | 4,5* |  | 4,5* |  |  |  |  |  |  |  | Руководители СДК и СБ Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Инфракрасные датчики движения и присутствия | местный бюджет | 2,5* |  | 2,5* |  |  |  |  |  |  |  | Руководители СДК и СБ Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Итого |  | 7,0* |  | 7,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |
| Установка доводчиков на входные двери. | местный бюджет | 2,5* |  | 2,5* |  |  |  |  |  |  |  | Руководители СДК и СБ Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Итого |  | 2,5* |  | 2,5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| Установка кнопок-дозаторов на сливные бачки | местный бюджет | 2,5* |  | 2,5* |  |  |  |  |  |  |  | Руководители СДК и СБ Верхнеподпольненского сельского поселения |  |  |
| Итого |  | 2,5* |  | 2,5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 168,5* | 36,5* | 27,0* | 15,0* | 15,0* | 15,0* | 15,0* | 15,0* | 15,0* | 15,0* |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |
| Общие мероприятия |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Своевременное осуществление мероприятий по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ресурсоснабжающие организации, собственники помещений |  |  |
| Проведение разъяснительной работы среди населения по использованию в бытовых нуждах осветительных приборов, изготовленных с применением требований ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения, ресурсоснабжающие организации |  |  |
| Организация семинаров с энергоснабжающими организациями по вопросам энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения, ресурсоснабжающие организации |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета электроэнергии. | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Инфракрасные датчики движения и присутствия в подъездах | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Снижение потребления электрической энергии для термических целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |
| Теплоизоляция трубопроводов системы теплоснабжения | средства ресурсоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ресурсоснабжающая организация |  |  |
| Остекление лоджий и балконов | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Снижение теплопотерь через окна посредством установки двойных и тройных стеклопакетов | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Установка доводчиков на входные двери. | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Уплотнение (укупорка) подъездов | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и правильный выбор окраски отопительных приборов | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| Установка индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения. | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета | средства собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственники помещений |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Раздел V. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения.

Финансовые потребности для реализации программы.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, водоснабжения,  водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов).

Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-,  водоснабжения,  водоотведения,  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Верхнеподпольненского сельского поселения (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам Ростовской области ( электроснабжения) и организацией коммунального комплекса.

3.Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам Ростовской области по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе поселения и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Верхнеподпольненского сельского поселения.

В рамках осуществляемых функций Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Раздел VΙ. Управление программой.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

-  порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Аксайского района органов местного самоуправления муниципального образования "Верхнеподпольненское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Верхнеподпольненское сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального образования "Верхнеподпольненское сельское поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Раздел VΙΙ. Обосновывающие материалы.

Верхнеподпольненское сельское поселение находится в юго-восточной части Аксайского района. В настоящее время площадь территории Верхнеподпольненского сельского поселения составляет  93,0 кв. км.

На территории Верхнеподпольненского сельского поселения расположены     4 населенных пункта:    х. Верхнеподпольный, х. Черюмкин, х.Алитуб и х. Слава Труда. Численность населения Верхнеподпольненского  сельского поселения на 1.01.20012 г. составляла 3072 чел.

Верхнеподпольненское сельское поселение граничит:

-  с севера – со Старочеркасским сельским поселением Аксайского района;

-  с востока  – с Багаевским районом;

-  с юга – с Кагальницким районом;

-  с запада – с Ольгинским и Истоминским сельскими поселениями.

Административным центром сельского поселения является                                      х. Верхнеподпольный.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, промышленности и транспорта, инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственного назначения, пруды и ручьи в пойме р. Дон, а также имеется сеть оросительных и сбросных каналов.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами, сенокосами, территориями садоводческих товариществ и сельскохозяйственных предприятий.

В населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения преобладает усадебная застройка. Наибольшее количество предприятий, занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

По территории Верхнеподпольненского сельского поселения проходит автомобильная дорога III технической категории «г. Ростов-на-Дону –                   г. Волгодонск, а также автодорога межмуниципального значения IV технической категории «Магистраль«Дон-ст.Ольгинская - х. Верхнеподпольный - а/д г.Ростов на Дону ( от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск».

Вокруг населенных пунктов поселения расположены земли сельскохозяйственного назначения, которые в перспективе, возможно, использовать для развития этих населенных пунктов.

Общая протяженность границ составляет 70,05 км.

Хутор Верхнеподпольный

Административным центром Верхнеподпольненского сельского поселения является хутор Верхнеподпольный, расположенный в центральной части поселения, севернее автодороги «Ростов-на-Дону – Волгодонск». Численность населения хутора на 1.01.2007 год составила 1575 чел, площадь территории в пределах установленных границ – 79.8 га, в т.ч. селитебная зона – 54,09 га, коммунально-складская зона –    2,44 га.

Планировочная структура населенного пункта представляет собой протяженное  вдоль главной улицы жилое образование с плотно застроенной структурой кварталов и смещенным в восточную часть общественным центром, в состав которого входит: здание администрации, фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа на 360 учащихся, детский сад на 75 мест, почта, сельский дом культуры на 250 мест с библиотекой, а также спортивная площадка, два магазина и кафе. Вдоль главной улицы Советская за пределами границ хутора, но в непосредственной близости от жилой застройки расположены два предприятия по переработке сельхозпродукции: зерноток и зернохранилище, принадлежащее ООО «Аксайская земля» и «АКСОЛ» ПБОЮЛ Бондаренко (производство солода).

Рекреационная зона не сложилась, практически полностью отсутствуют зеленые насаждения общего пользования. С южной стороны хутора к жилой застройке прилегает лесополоса шириной около 75 м.

Жилая застройка представлена преимущественно усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами. Исключение составляет застройка центра хутора - многоквартирные двухэтажные здания с придомовыми территориями с гаражами и хоз. постройки.

В юго-западной части сложилась производственная зона хутора, включающая территорию молочно-товарной фермы, которая в настоящее время не действует.

Благоустройство хутора неудовлетворительное, на большей части улично-дорожной сети отсутствует асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Новое кладбище не сформировано – захоронения осуществляются на территории кладбища, находящегося в 200 м от х. Черюмкин.

Не соблюдаются санитарно-защитные разрывы от предприятий и объектов коммунально-складского хозяйства до жилой застройки.

Перспективной территорией для размещения нового жилого строительства является муниципальная земля между х. Верхнеподпольным и х. Черюмкин.

Поскольку часть земли имеет высолы, необходимо проведение дополнительных мероприятий по подготовке и рекультивации данного участка.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, площадка водопроводных очистных сооружений (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») которого расположена в южной части                             х. Верхнеподпольный.

Канализационные очистные сооружения (поля фильтрации), расположенные  в юго-восточной части территории, а  также канализационная насосная станция перекачки, расположенная на улице Мира, являются частью системы централизованной канализации населенного пункта. Работу всей системы канализации можно охарактеризовать как низко эффективную по причине перегрузки очистных сооружений по объему стоков, поступающих на очистку, износу канализационных сетей, ветхости оборудования. Вся система требует внедрения новых технологий.

Электроснабжение осуществляется запиткой от проходящих южнее хутора высоковольтных линий электропередач 110 кВ с понижением на электроподстанции 110/35/10 кВ, расположенной в границах территории, на которых располагаются водопроводные очистные сооружения (ОАО «Донская Водная Компания»).

Теплоснабжение осуществляется, в основном,  от индивидуальных АОГВ, частично - от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен западнее площадки водохозяйственных сооружений.

Хутор Черюмкин

Хутор Черюмкин расположен в северо-восточной части поселения, восточнее административного центра Верхнеподпольненского сельского поселения – х. Верхнеподпольный. В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с вытянутым прямоугольным начертанием кварталов.

Севернее геометрического центра сформировался участок общественных зданий, где разместились: сельский дом культуры с библиотекой, детский сад на 40 мест, почта, магазин. Западнее находится фельдшерско-акушерский пункт. Один магазин расположен в квартале усадебной жилой застройки.

Преобладает усадебная жилая застройка с 1-2 квартирными домами. Новое усадебное жилищное строительство ведется в юго-западной части населенного пункта.

Производственная зона сформировалась в южной части хутора и представлена  СПК "Колхоз Донской" (CХТ). В центре, в непосредственной близости к общественным зданиям и жилой застройке, располагается еще один участок СПК "Колхоз Донской", занятый административными и складскими зданиями.

Рекреационная зона отсутствует. Зеленые насаждения присутствуют только на территории общественных зданий и приусадебных участков.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Отсутствуют санитарно-защитные зоны.

В западной части, в 200 м от жилой застройки, расположено кладбище, частично расположенное за установленной чертой, которое на данный момент является действующим.

Одной из ландшафтных особенностей структуры населенного пункта является наличие курганных могильников, что накладывает определенные ограничения в процессе развития перспективной застройки.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистные сооружения (ОСВ) (ОАО«Донская Водная Компания») х.Верхнеподпольный) с площадкой водохозяйственных сооружений в северной части.

Электроснабжение осуществляется от проходящих в пределах населенного пункта (ввод с южной стороны) высоковольтных линий электропередач 10 кВ.

Газоснабжением охвачен, практически, весь населенный пункт, ГРП расположен в западной части хутора.

Теплоснабжение осуществляется, частично, от локальных котельных, в основном – индивидуальных АОГВ.

Общая площадь территории х. Черюмкин – 96.50 га, в т. ч. селитебной зоны – 47,04 га. Численность населения на 1.01.2012 года составила 947 человек.

Хутор Алитуб

Хутор Алитуб, территория которого составляет 82.80 га, расположен в северо-восточной части Верхнеподпольненского сельского поселения в 2.5 км от х. Черюмкин. Промышленная зона отсутствует. Население на 1.01.2012 года - 413 человек.

Населённый пункт не имеет чёткой планировочной структуры. Кварталы малоэтажной усадебной жилой застройки сформировались достаточно хаотично в связи с нерегулярным рельефом.

Планировочной осью хутора является асфальтированная дорога, проходящая по центру жилого образования, вдоль которой расположены основные объекты общественной инфраструктуры: сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и магазин.

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами с обширными территориями огородов и садовых участков. Часть селитебной территории выходит за пределы установленной границы населённого пункта.

Рекреационные территории и спортивные площадки в хуторе отсутствуют.

Зелёные насаждения общего пользования присутствуют в виде общепоселкового сквера, расположенного рядом с сельским домом культуры.

Благоустройство территории и улично-дорожной сети - неудовлетворительное.

Санитарно-защитные зоны не соблюдены.

С юго-западной стороны к хутору примыкает массив садоводческих участков.

Отличительной особенностью местоположения населенного пункта является близость р. Дон (800 м).

Северо-восточнее установленной границы населенного пункта, в 400 м от жилой застройки, расположена территория действующего кладбища.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита - отсутствует централизованная канализация и водоснабжение.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистные сооружения (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») х.Верхнеподпольный) с площадкой водохозяйственных сооружений в западной части.

Электроснабжение осуществляется от проходящих южнее хутора высоковольтных линий электропередач 110 кВ с понижением на электроподстанции «Алитуб АС-5 35/10» (расположенной юго-западнее) до 10 кВ, ветка которой проходит по территории населенного пункта.

Теплоснабжение осуществляется, частично, от котельных на газовом топливе, от индивидуальных АОГВ, частично – печное.

Хутор Слава Труда

Хутор Слава Труда, расположенный в южной части территории, по площади (27.5 га) является наименьшим в сельском поселении.

Планировка хутора представляет собой упорядоченную структуру, состоящую из усадебной малоэтажной застройки, сформированной вдоль двух протяжённых улиц. Жилые кварталы, в основном, правильной формы.

Населенный пункт с юга имеет выезд на автодорогу регионального значения «Ростов-на-Дону - Волгодонск». Западнее, за пределами установленной черты, расположены объекты придорожного сервиса – АЗС, кафе.

Общественная зона представлена магазином в центре населенного пункта.

Производственные предприятия отсутствуют. Рекреационная зона отсутствует.

Благоустройство территории в целом и улично-дорожной сети, в частности, неудовлетворительное.

Санитарно-защитные зоны, в частности, от территории АЗС и высоковольтных линий электропередач, соблюдены.

Захоронения осуществляются на территории кладбища, находящегося в 200 м от х. Черюмкин.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита - отсутствует

централизованная канализация и газоснабжение.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистных сооружений (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») х. Верхнеподпольный).

Электроснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции.

Население и демографический потенциал.

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения, представлены в таблицах № 1-7.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Функциональное назначение населенных пунктов | Численность населения на 01.01.2012.г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Верхнеподпольный | адм. центр поселения | 1566 |
| 2. | х. Черюмкин | хутор | 947 |
| 3. | х. Алитуб | хутор | 413 |
| 4. | х. Слава Труда | хутор | 146 |
|  | Всего в границах поселения |  | 3072 |

Из таблицы видно, что наибольшее число жителей проживает в                              х. Верхнеподпольном – административном центре поселения.

Сложившийся естественный прирост и миграция в границах Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 2

|  | 1989 (перепись) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1.01. | 2702 | 2942 | 3036 | 3017 | 3045 | 3021 | 3021 | 3019,6 |
| Родилось <+> | × | 24 | 16 | 23 | 29 | 23 | 24 | 23 |
| Умерло <-> | × | 42 | 53 | 26 | 59 | 32 | 31 | 40,5 |
| Естественный прирост (<+>, <->) | × | -18 | -37 | -3 | -30 | -9 | -7 | -17,3 |
| Прибыло <+> | × | 163 | 118 | 76 | 47 | 47 | 51 | 83,7 |
| Убыло<-> | × | 51 | 100 | 45 | 41 | 38 | 44 | 53,2 |
| Приток (отток) <+>,<-> | × | +112 | +18 | +31 | +6 | + 9 | +7 | 30,5 |
| Численность населения на конец года: | × | 3036 | 3017 | 3045 | 3021 | 3021 | 3021 | 3026,8 |
| Кроме того, проживающих без постоянной прописки | × | 38 | 35 | 84 | 95 | 101 | × | 70,6 |
| - приток в летнее время | × | 123 | 131 | 137 | 145 | 161 | × | 139,4 |

Состав семей по населенным пунктам в границах Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество семей | в т. ч. по составу, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1. | х. Верхнеподпольный | 530 | 106 | 117 | 106 | 90 | 111 |
| 2. | х. Черюмкин | 308 | 58 | 61 | 60 | 64 | 65 |
| 3. | х. Алитуб | 151 | 66 | 29 | 12 | 11 | 33 |
| 4. | х. Слава Труда | 58 | 22 | 16 | 5 | 6 | 9 |
|  | Итого семей | 1047 | 252 | 223 | 183 | 171 | 218 |

Средний состав семьи 2,9 человека.

Характеристика маятниковых трудовых миграций жителей

Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 4

| № п/п | Наименование | Показатели | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения на 01.01.2007 года. | 3021 | 100 |
| 2. | В том числе: в трудоспособном возрасте. | 1718 | 56,9 |
| 3. | Из них занято на предприятиях и учреждениях других населённых пунктов и близлежащих городов. | 1032 | 34 |
| 4. | Количество учащихся дневных отделений средних специальных и высших учебных заведений, ежедневно выезжающих в г.Ростов-на-Дону и другие населённые пункты. | 102 | 3,4 |

Возрастной состав Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 5

| Возрастные группы | Численность населения, чел. | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | мужчин | женщин |  |
| Дети: от 1 до 6 лет | 144 | 100 | 214 |
| от 7 до 15 лет | 134 | 140 | 274 |
| Пенсионеры | 253 | 562 | 815 |
| Трудоспособное население | 902 | 816 | 1718 |
| Итого: | 1 403 | 1 618 | 3 021 |

Использование трудовых ресурсов

Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 6

| № п/п | Наименование | Количество, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Трудовые ресурсы, в том числе: | 1 718 | 100 |
| 1. | Сельское хозяйство. | 174 | 10,12 |
| 2. | Промышленность. | 76 | 4,42 |
| 3. | Предприятия торговли, общепита, сбыта и заготовки. | 6 | 0,35 |
| 4. | Здравоохранение. | 6 | 0,35 |
| 5. | Образование. | 84 | 4,89 |
| 6. | Культурно-бытовое обслуживание. | 16 | 0,93 |
| 7. | Социальное обеспечение. | - | - |
| 8. | Административные и финансовые учреждения. | 18 | 1,04 |
| 9. | Сервисное обслуживание. | - | - |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью на территории поселения. | 380 | 22,1 |
| II. Не занятые трудовой деятельностью. | 204 | 11,9 |
| III. Учащиеся с отрывом от производства. | 102 | 5,9 |
| IV. Трудоспособное население, выезжающее на работу в город. | 1 032 | 60,1 |

Численность населения Верхнеподпольненского сельского поселения

по итогам Всероссийской переписи населения 1989 и 2002 гг.

Таблица  № 7

|  | 1989 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Верхнеподпольненский с/с | 2702 | 3072 |
| х. Верхнеподпольный | 1488 | 1566 |
| х. Алитуб | 262 | 413 |
| х. Слава Труда | 109 | 146 |
| х. Черюмкин | 843 | 947 |

Промышленность.

На территории Верхнеподпольненского сельского поселения промышленных предприятий, имеющих градообразующее значение для поселения нет.

На землях промышленности и иного назначения размещены 3 предприятия межрайонного значения:

1) Зерноградский филиал ОАО «Донская Водная Компания», осуществляющая обслуживание зерноградского водовода, обеспечивающего водоснабжение сельского поселения и других населенных пунктов;

2) АЗС ООО «АгросервисДон», расположенная вдоль магистрали (в перспективе – комплекс дорожного сервиса);

3) МУПП ЖКХ котельная х. Верхнеподпольный.

Таблица  № 8

| № п/п | Полное наименование предприятия | Почтовый адрес, с указанием региона | Форма собственности, владелец предприятия | Площадь земельного участка | Среднесписочная численность работников, человек | Категория земель | Предложения по дальнейшему развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зерноградский филиал ОАО «Донская Водная Компания» | г. Зерноград, ул. Зерноградская, 3А | пользование | 37,28 | 67 | Земли промышленности | Сохран. с реконструкцией |
| 2. | АЗС ООО «АгросервисДон» | г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого | собственность | 368 м2 | 2 | Земли промышленности | Организация комплекса дорожного сервиса |
| 3. | МУПП ЖКХ котельная х. Верхнеподпольный | г. Аксай | аренда | 1430 м2 | 7 | Земли промыш-ленности | Сохран. с реконструкцией |
|  | Итого: | × | × | × | 76 | × | × |

Промышленность

На перспективу развития в Верхнеподпольненском сельском поселении выделены площадки под развитие АЗС и комплекс дорожного сервиса.

В настоящее время, в соответствии со статьёй 79 Земельного кодекса РФ «Об особенностях использования сельскохозяйственных угодий», данные земли находятся на переоформлении и переводятся из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленного назначения.

На территории поселения намечается строительство птицефабрики мощностью 708,4 тыс. гол.,в т.ч.: кур-несушек 5200 тыс. гол. Предполагаемая численность работающих до 200 человек.

Отведены резервные участки санитарной классификации IV и V на общей площади 73 га для размещения объектов промышленного назначения за пределами II этапа расчётного срока.

Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

где: Нп  - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нс  - существующая численность населения на исходный год;

Тп  - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рн  - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчетный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за последние три года, однако остается значительно выше, чем в целом по Ростовской области за счет влияния промышленных предприятий, расположенных на территории поселения и притока трудоспособного населения в сферу производства и обслуживания.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица  № 9

|  | Верхнеподпольненское сельское поселение | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Средне-слож. за 5 лет | Негативн. вариант | Позитивн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | - 0,57 | -0,05 | 0 |
| Миграция | +0,0101 | +0,0101 | +0,01 | +0,015 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения | 1,1057 | 1,2856 | × | × |
| I этап расчетного срока (10 лет) | 3 340 | 3 175 | × | × |
| II этап расчетного срока (20 лет) | 3 884 | 3 422 | × | × |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

1я очередь: 3021 = 3340 (чел.)

Расчетный срок:

3021  =  3884 (чел.)

II. Негативный вариант:

1я очередь: 3021 = 3157 (чел.)

Расчетный срок:

3021  = 3371 (чел.)

По позитивному варианту  численность населения на Iом этапе расчетного срока (10 лет) увеличится на 10,5% и составит 3,3 тыс. человек за счет механического прироста. При этом численность населения во II этапе расчетного периода (20 лет) увеличится на 28,6% и составит 3,8 тыс.  человек.

По негативному варианту численность населения в Верхнеподпольненском сельском поселении в период I этапа расчетного срока увеличится на 4,5% и составит 3,1 тыс. человек. На II этапе расчетного срока численность населения увеличится на 11,6% и составит 3,4 тыс. человек.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения соц. программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, увеличением притока населения, а также стабилизации структуры населения.

По результатам анализа демографической ситуации в Верхнеподпольненском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач:

а) уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б) регулирование потоков внешней миграции.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица  № 10

|  | Верхнеподпольненское сельское поселение | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Средне-слож. за 5 лет | Негативн. вариант | Позитивн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | - 0,57 | -0,05 | 0 |
| Миграция | +0,0101 | +0,0101 | +0,01 | +0,015 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения | 1,1057 | 1,2856 | × | × |
| I этап расчетного срока (10 лет) | 3 340 | 3 175 | × | × |
| II этап расчетного срока (20 лет) | 3 884 | 3 422 | × | × |

По позитивному варианту  численность населения на Iом этапе расчетного срока (10 лет) увеличится на 10,5% и составит 3,3 тыс. человек за счет механического прироста. При этом численность населения во II этапе расчетного периода (20 лет) увеличится на 28,6% и составит 3,8 тыс.  человек.

По негативному варианту численность населения в Верхнеподпольненском сельском поселении в период I этапа расчетного срока увеличится на 4,5% и составит 3,1 тыс. человек. На II этапе расчетного срока численность населения увеличится на 11,6% и составит 3,4 тыс. человек.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения соц. программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, увеличением притока населения, а также стабилизации структуры населения.

По результатам анализа демографической ситуации в Верхнеподпольненском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач:

а) уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б) регулирование потоков внешней миграции.

Динамика возрастной структуры на перспективу в разрезе Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 11

| Населённый пункт | Существующее состояние | I этап расчетного срока | II этап расчётного срока |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Верхнеподпольный | 1 566 | 1 750 | 2 100 |
| х. Черюмкин | 947 | 1 050 | 1200 |
| х. Алитуб | 413 | 420 | 500 |
| х. Слава Труда | 146 | 150 | 200 |
| Всего в границах поселения | 3 072 | 3 370 | 4 000 |

Как видно из данной таблицы наибольший прирост численности населения рассчитан в х.Верхнеподпольный. Это можно объяснить дальнейшим развитием поселения вследствие строительства жилья.

Стоит отметить, что на перспективу, на территории Верхнеподпольненского сельского поселения намечается обустройство рекреационной зоны, на площади 770,0 га, которая обеспечит приток населения в летнее время.

Использование трудовых ресурсов

Верхнеподпольненского сельского поселения на перспективу

Таблица  № 12

| № п/п | Наименование | Количество, чел. | I этап расчетного срока | II этап расчётного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Трудовые ресурсы, в том числе: | 1 718 / 100 | 1 855 / 100 | 2 060 / 100 |
| 1. | Сельское хозяйство. | 174 / 10,12 | 162 / 8,7 | 144 / 7,0 |
| 2. | Промышленность. | 76 / 4,42 | 158 / 8,5 | 280 / 13,6 |
| 3. | Предприятия торговли, общепита, сбыта и заготовки. | 6 / 0,35 | 28 / 1,5 | 60 / 3,0 |
| 4. | Здравоохранение. | 6 / 0,35 | 13 / 0,7 | 23 / 1,1 |
| 5. | Образование. | 84 / 4,89 | 98 / 5,3 | 120 / 5,9 |
| 6. | Культурно-бытовое обслуживание. | 16 / 0,93 | 20 / 1,1 | 27 / 1,3 |
| 7. | Социальное обеспечение. | - | - | - |
| 8. | Административные и финансовые учреждения. | 18 / 1,04 | 23 / 1,2 | 30 / 1,5 |
| 9. | Сервисное обслуживание. | - | - | - |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью на территории поселения. | 380 / 22,1 | 502 / 27,1 | 684 / 33,2 |
| II. Не занятые трудовой деятельностью. | 204 / 11,9 | 210 / 11,3 | 220 / 10,7 |
| III. Учащиеся с отрывом от производства | 102 / 5,9 | 144 / 7,8 | 206 / 10,0 |
| IV. Трудоспособное население, выезжаю щее на работу в город. | 1 032 / 60,1 | 999 / 53,8 | 950 / 46,1 |

Хутор Верхнеподпольный

Административным центром Верхнеподпольненского сельского поселения является хутор Верхнеподпольный, расположенный в центральной части поселения, севернее автодороги «Ростов-на-Дону – Волгодонск». Численность населения хутора на 1.01.2007 год составила 1575 чел, площадь территории в пределах установленных границ – 79.8 га, в т.ч. селитебная зона – 54,09 га, коммунально-складская зона –    2,44 га.

Планировочная структура населенного пункта представляет собой протяженное  вдоль главной улицы жилое образование с плотно застроенной структурой кварталов и смещенным в восточную часть общественным центром, в состав которого входит: здание администрации, фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа на 360 учащихся, детский сад на 75 мест, почта, сельский дом культуры на 250 мест с библиотекой, а также спортивная площадка, два магазина и кафе. Вдоль главной улицы Советская за пределами границ хутора, но в непосредственной близости от жилой застройки расположены два предприятия по переработке сельхозпродукции: зерноток и зернохранилище, принадлежащее ООО «Аксайская земля» и «АКСОЛ» ПБОЮЛ Бондаренко (производство солода).

Рекреационная зона не сложилась, практически полностью отсутствуют зеленые насаждения общего пользования. С южной стороны хутора к жилой застройке прилегает лесополоса шириной около 75 м.

Жилая застройка представлена преимущественно усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами. Исключение составляет застройка центра хутора - многоквартирные двухэтажные здания с придомовыми территориями с гаражами и хоз. постройки.

В юго-западной части сложилась производственная зона хутора, включающая территорию молочно-товарной фермы, которая в настоящее время не действует.

Благоустройство хутора неудовлетворительное, на большей части улично-дорожной сети отсутствует асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Новое кладбище не сформировано – захоронения осуществляются на территории кладбища, находящегося в 200 м от х. Черюмкин.

Не соблюдаются санитарно-защитные разрывы от предприятий и объектов коммунально-складского хозяйства до жилой застройки.

Перспективной территорией для размещения нового жилого строительства является муниципальная земля между х. Верхнеподпольным и х. Черюмкин.

Поскольку часть земли имеет высолы, необходимо проведение дополнительных мероприятий по подготовке и рекультивации данного участка.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, площадка водопроводных очистных сооружений (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») которого расположена в южной части х. Верхнеподпольный.

Канализационные очистные сооружения (поля фильтрации), расположенные  в юго-восточной части территории, а  также канализационная насосная станция перекачки, расположенная на улице Мира, являются частью системы централизованной канализации населенного пункта. Работу всей системы канализации можно охарактеризовать как низко эффективную по причине перегрузки очистных сооружений по объему стоков, поступающих на очистку, износу канализационных сетей, ветхости оборудования. Вся система требует внедрения новых технологий.

Электроснабжение осуществляется запиткой от проходящих южнее хутора высоковольтных линий электропередач 110 кВ с понижением на электроподстанции 110/35/10 кВ, расположенной в границах территории, на которых располагаются водопроводные очистные сооружения (ОАО «Донская Водная Компания»).

Теплоснабжение осуществляется, в основном,  от индивидуальных АОГВ, частично - от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен западнее площадки водохозяйственных сооружений.

Хутор Черюмкин

Хутор Черюмкин расположен в северо-восточной части поселения, восточнее административного центра Верхнеподпольненского сельского поселения – х. Верхнеподпольный. В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с вытянутым прямоугольным начертанием кварталов.

Севернее геометрического центра сформировался участок общественных зданий, где разместились: сельский дом культуры с библиотекой, детский сад на 40 мест, почта, магазин. Западнее находится фельдшерско-акушерский пункт. Один магазин расположен в квартале усадебной жилой застройки.

Преобладает усадебная жилая застройка с 1-2 квартирными домами. Новое усадебное жилищное строительство ведется в юго-западной части населенного пункта.

Производственная зона сформировалась в южной части хутора и представлена  СПК "Колхоз Донской" (CХТ). В центре, в непосредственной близости к общественным зданиям и жилой застройке, располагается еще один участок СПК "Колхоз Донской", занятый административными и складскими зданиями.

Рекреационная зона отсутствует. Зеленые насаждения присутствуют только на территории общественных зданий и приусадебных участков.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Отсутствуют санитарно-защитные зоны.

В западной части, в 200 м от жилой застройки, расположено кладбище, частично расположенное за установленной чертой, которое на данный момент является действующим.

Одной из ландшафтных особенностей структуры населенного пункта является наличие курганных могильников, что накладывает определенные ограничения в процессе развития перспективной застройки.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистные сооружения (ОСВ) (ОАО«Донская Водная Компания») х.Верхнеподпольный) с площадкой водохозяйственных сооружений в северной части.

Электроснабжение осуществляется от проходящих в пределах населенного пункта (ввод с южной стороны) высоковольтных линий электропередач 10 кВ.

Газоснабжением охвачен, практически, весь населенный пункт, ГРП расположен в западной части хутора.

Теплоснабжение осуществляется, частично, от локальных котельных, в основном – индивидуальных АОГВ.

Общая площадь территории х. Черюмкин – 96.50 га, в т. ч. селитебной зоны – 47,04 га. Численность населения на 1.01.2012 года составила 947 человек.

Хутор Алитуб

Хутор Алитуб, территория которого составляет 82.80 га, расположен в северо-восточной части Верхнеподпольненского сельского поселения в 2.5 км от х. Черюмкин. Промышленная зона отсутствует. Население на 1.01.2007 года - 367 человек.

Населённый пункт не имеет чёткой планировочной структуры. Кварталы малоэтажной усадебной жилой застройки сформировались достаточно хаотично в связи с нерегулярным рельефом.

Планировочной осью хутора является асфальтированная дорога, проходящая по центру жилого образования, вдоль которой расположены основные объекты общественной инфраструктуры: сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и магазин.

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами с обширными территориями огородов и садовых участков. Часть селитебной территории выходит за пределы установленной границы населённого пункта.

Рекреационные территории и спортивные площадки в хуторе отсутствуют.

Зелёные насаждения общего пользования присутствуют в виде общепоселкового сквера, расположенного рядом с сельским домом культуры.

Благоустройство территории и улично-дорожной сети - неудовлетворительное.

Санитарно-защитные зоны не соблюдены.

С юго-западной стороны к хутору примыкает массив садоводческих участков.

Отличительной особенностью местоположения населенного пункта является близость р. Дон (800 м).

Северо-восточнее установленной границы населенного пункта, в 400 м от жилой застройки, расположена территория действующего кладбища.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита - отсутствует централизованная канализация и водоснабжение.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистные сооружения (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») х.Верхнеподпольный) с площадкой водохозяйственных сооружений в западной части.

Электроснабжение осуществляется от проходящих южнее хутора высоковольтных линий электропередач 110 кВ с понижением на электроподстанции «Алитуб АС-5 35/10» (расположенной юго-западнее) до 10 кВ, ветка которой проходит по территории населенного пункта.

Теплоснабжение осуществляется, частично, от котельных на газовом топливе, от индивидуальных АОГВ, частично – печное.

Хутор Слава Труда

Хутор Слава Труда, расположенный в южной части территории, по площади (27.5 га) является наименьшим в сельском поселении.

Планировка хутора представляет собой упорядоченную структуру, состоящую из усадебной малоэтажной застройки, сформированной вдоль двух протяжённых улиц. Жилые кварталы, в основном, правильной формы.

Населенный пункт с юга имеет выезд на автодорогу регионального значения «Ростов-на-Дону - Волгодонск». Западнее, за пределами установленной черты, расположены объекты придорожного сервиса – АЗС, кафе.

Общественная зона представлена магазином в центре населенного пункта.

Производственные предприятия отсутствуют. Рекреационная зона отсутствует.

Благоустройство территории в целом и улично-дорожной сети, в частности, неудовлетворительное.

Санитарно-защитные зоны, в частности, от территории АЗС и высоковольтных линий электропередач, соблюдены.

Захоронения осуществляются на территории кладбища, находящегося в 200 м от х. Черюмкин.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита - отсутствует централизованная канализация и газоснабжение.

Водоснабжение осуществляется от Зерноградского межрайонного водопровода, (водопроводные очистных сооружений (ОСВ) (ОАО «Донская Водная Компания») х. Верхнеподпольный).

Электроснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории Верхнеподпольненского сельского поселения:

-  реконструкция водозаборных сооружений Зерноградского группового водовода: очистных сооружений НС-2 (второго подъема) в х. Верхнеподпольный, водозабора НС-1 (первого подъема) - р. Дон.

-  реконструкция водохозяйственных сооружений на территориях населённых пунктов с организацией зон их санитарной охраны;

-  развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон;

- проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Поскольку Зерноградский групповой водовод, а также его водозаборные  и очистные сооружения в х. Верхнеподпольном введены в эксплуатацию в 1985 г., назрела необходимость проведения мероприятий по глубокой их  реконструкции, техническому перевооружению. Несмотря на то, что в настоящее время задействовано только 30% от производственной мощности 50 тыс. м3/сут. из-за отсутствия сетей и сооружений межрайонных потребителей, в перспективе ожидается значительное увеличение водопотребления  в связи с ростом жилищного строительства, количества и мощности промышленных предприятий.

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т. п.).

Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы переводятся под использование для полива.

Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение, а также на уменьшение зависимости от р. Дон, как источника водоснабжения.

Признано целесообразным рассмотреть за расчётный срок вариант выбора нового источника водоснабжения - подземные подрусловые воды р. Дон, значительный объём которых обнаружен в районе ст. Старочеркасская. Данная перспектива будет принята в качестве стратегической задачи после установления этих запасов, на следующих этапах проектирования.

Водопотребление по поселению

Таблица  № 13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 400 | 800 |
| 2. | Производственные нужды | - “ - | 95 | 190 |
| 3. | Неучтенные расходы | - “ - | 50 | 100 |
|  | ВСЕГО: | м3/сут. | 545 | 1 090 |

1-я очередь:

Финансирование  объектов водоснабжения населенных пунктов

Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица № 29

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб | Источник финансирования, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | Реконструкция существующих водопроводов | 42463* |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей | 18975* |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство подводящего водопровода | 38956,7* |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ВНС | 16500* |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ВНС | 64286,3* |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство новых ПГ | 1473,024* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 182654,024* |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах

Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица № 30

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб | Источник финансирования,. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | х. Верхнеподпольный | 60328,32* |  |  |  |  |  |
| 2 | х.Черюмкин | 63728,192* |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Алитуб | 50161,416* |  |  |  |  |  |
| 4 | х.Слава Труда | 8436,096* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 182654,024* |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

2 — я очередь

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах

Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица № 31

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб | Источник финансирования, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | Строительство новых водопроводных сетей | 21450* |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых ПГ | 1473,024* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 22923,024* |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах

Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица №  32

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб | Источник финансирования,. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | х. Верхнеподпольный | 15770,64* |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Черюмкин | 3576,192* |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Алитуб | 3576,192* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 22923,024* |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Водоотведение

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, за исключением х. Верхнеподпольный (канализована часть жилой и общественной застройки), проектом решается двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения.

Проектом предусмотрено:

-  реконструкция с увеличением мощности канализационных очистных сооружений в х. Верхнеподпольный;

-  канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от населённых пунктов: восточнее х. Слава Труда, х. Черюмкин и севернее х. Алитуб. Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.) типа «ТОПАС» с установкой эффективной доочистки. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу;

-  канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые также в пониженным местах с последующей перекачкой на очистные сооружения;

-  строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить ниже по рельефу, в балки.

Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Финансирование  объектов водоотведения в населенных пунктах

Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица № 33

| № п/п | Наименование улицы | Всего тыс. руб | Источник финансирования,. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | х. Верхнеподпольный | 78770* |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Черюмкин | 64350* |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Алитуб | 56650* |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Славы Труда | 39930* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 239700* |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Финансирование  объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения по годам

Таблица № 34

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб Водоснаб водоотвед | Финансирование по годам, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г. | 2018 г | 2019 г | и.т.д. |  |
| 1 | х. Верхнеподпольный | 76098,96* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78770* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Черюмкин | 67304,384* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64350* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Алитуб | 53737,608* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56650* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Славы Труда | 8436,096* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39930* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог по водоснабжению | 205577,048* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по водоотведению | 239700* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 445277,048* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Верхнеподпольненского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Аксайского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект». В связи с развитием Верхнеподпольненского поселения, формированием новых селитебных и промышленных зон, предлагается реконструкция электроподстанции «Алитуб АС-5 35/10», расположенной в северо-восточной части сельского поселения.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная как в отдельных населённых пунктах, так и на всей территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.6 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки по поселению

Таблица  № 14

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебные территории | кВт | 6 540 | 7 830 |
| 2. | Промышленные зоны | кВт | 1 600 | 1 830 |
|  | ВСЕГО: | кВт | 8 140 | 9 660 |

Потребление электроэнергии

Таблица  № 15

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт ч/год | 3,015 | 5,400 |
| 2. | Потребность на производственные нужды | - “ - | 0,460 | 1,300 |
|  | ВСЕГО: | млн.кВт ч/год | 3,475 | 6,700 |

Необходимые объемы средств на финансирование мероприятий по строительству и реконструкции уличного освещения на территории Верхнеподпольненского сельского поселения:

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ожидаемый результат | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения Верхнеподпольненского сельского поселения | 2012-2025 | В результате реализации проекта будет построено - 6,18 км. и реконструировано - 14,38 км. сетей уличного освещения. Будет достигнута 100% освещенность улиц поселения | 0,0 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 66408,9* | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11719,1* | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (МДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение действующей схемы газоснабжения населённых пунктов и отдельных промзон Верхнеподпольненского сельского поселения, с ее реконструкцией и развитием, а также газоснабжение негазифицированных населённых пунктов – х. Слава Труда.

Газоснабжение населенных пунктов предполагается выполнить по раздельной схеме - от ГРП  отдельно для каждого из населенных пунктов.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по следующей схеме: от подводящих газопроводов среднего давления и, далее, через ГРП, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода среднего давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления до среднего и низкого и поддержания его на заданных уровнях.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Для определения потребности в природном газе на отопление жилых домов принято:

- для существующих поселений и садового товарищества на перспективу:

а)  Sж.д.=100 м2 – средняя отапливаемая площадь одного жилого дома;

б) отопительные котлы для жилых домов тепловой мощностью Qhот =17,4кВт,

номинальный расход газа на 1 котел  qк = 1,88 нм3/час.

- для проектируемого жилого поселка (рекреанты):

а) Sж.д.=160 м2 – средняя отапливаемая площадь одного жилого дома;

б) отопительные котлы для жилых домов тепловой мощностью Qhот =16,0кВт,

номинальный расход газа на 1 котел  qк = 2,0 нм3/час.

1.3.  Коэффициент семейности  -   Ксем.=3,5

Расчет расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды населения.

Максимальный расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения определяется как доля годового расхода по формуле:

Qhd = Khmax Qy ,

где   Khmax  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к  максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2  [ 6.2 ] в зависимости от численности населения.

Qy   -  годовой расход газа, м3/год.

Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:

m x q

Qу  =                       м3/год,

Q р н

где:    m  -  численность населения;

q  = 2400 тыс. ккал  -  норма расхода теплоты на 1 чел. в год  при наличии в доме газовой плиты и газового нагревателя;

Qрн =8075  ккал/ м3/час – теплотворная способность топлива.

- Расчет расхода газа на отопление жилых домов.

  - Определение часового расхода газа на отопление жилых домов.

Расчетный часовой расход газа на отопление жилых домов определяется по установленной мощности отопительных котлов, по формуле:

Qhот  =   Кsim.к. х qк  х N,    где:

Кsim к. = 0,85 – коэффициент одновременности для отопительных котлов;

qк  -  номинальный расход газа на отопительный котел , нм3/час ;

N  -  количество жилых домов, определяемое по численности населения через коэффициент семейности  Ксем.=3,5.

2. Расчет годовой потребности в природном газе на отопление жилых домов

Годовой расход газа на нужды отопления Верхнеподпольненского сельского поселения определяется по формуле :

Qгодот  =Qhот х nо х 24    ,        м3/год, где:

Qhот    - часовой расход газа на отопление жилых домов поселения;

nо = 171 -  продолжительность отопительного периода, сутки.

3. Определение годовых расходов газа на нужды предприятий торговли и бытового  обслуживания.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли и бытового обслуживания принимаются в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица  № 16

| № п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 12,33 | 14,72 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 2,90 | 3,45 |
|  | ИТОГО: | млн. куб.м/год | 15,23 | 18,17 |

Необходимые объемы средств на финансирование мероприятий по проектированию строительства газопровода, 9,5 км., в х.Слава Труда Верхнеподпольненского сельского поселения – 7600, 0 тыс.руб*.

* - Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Санитарная очистка территории

На территории Верхнеподпольненского сельского поселения планируется строительство полигона твердых бытовых отходов площадью 24 га. Количество твердых отбросов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Финансовые потребности для реализации программы.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, водоснабжения,  водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов).

Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-,  водоснабжения,  водоотведения,  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Верхнеподпольненского сельского поселения (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам Ростовской области ( электроснабжения) и организацией коммунального комплекса.

3.Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам Ростовской области по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе поселения и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Верхнеподпольненского сельского поселения.

В рамках осуществляемых функций Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

## Модель для расчета программы.

# 1. Оценка эффективности реализации Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения на 2012-2025 годы осуществляется Муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------  , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------  , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = -------------------------- ;  ЭФi  = ---------------------------  , где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.